## Slide 1: 3.6 ОБОРУДОВАНИЕ САМОХОДНОГО ПОДЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
3.6.1 Общие сведения
Самоходные подземные машины в зависимости от выполняемых операций можно разделить на погрузочные, погрузочно-транспортные и транспортные.
Погрузочная машина осуществляет зачерпывание (захват) горной массы исполнительным органом, подъем на определенную высоту и перегрузку с транспортные средства.
Погрузочно-транспортная машина осуществляет зачерпывание горной массы, ее транспортирование на некоторое расстояние к пункту разгрузки.
Транспортная самоходная машина обеспечивает только перемещение горной массы и ее разгрузку.

## Slide 2
К самоходным машинам рудничного транспорта относятся: погрузочные машины, подземные экскаваторы и бульдозеры, а также погрузочно-транспортные машины, самоходные вагоны и подземные автосамосвалы, специальные транспортные самоходные машины для перевозки вспомогательных грузов и людей.

## Slide 3
Самоходные машины:
а – погрузочная ковшовая периодического действия; б – погрузочная с нагребающими лапами непрерывного действия; в – погрузочно-транспортная с ковшовым исполнительным органом и грузонесущим кузовом; г – погрузочно-транспортная с совмещенным погрузочно-транспортным ковшом; д – подземный автосамосвал с опрокидным кузовом; е – самоходный вагон с донным конвейером