## Slide 1: 3.8 ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ САМОХОДНЫХ МАШИН
3.8.1 Параметры самоходных погрузочно-транспортных машин типа ПД с дизельным приводом
В настоящее время серийно выпускаются машины ПД-5А (ОАО «Рудгормаш», г. Воронеж) и ПД-8Б, ПД-3 и ПД-12 (ПО «Донецкгормаш». Машины имеют высокую маневренность, большое тяговое усилие, способны преодолевать уклоны с подъемом до 18°, захватывать и транспортировать скальную абразивную горную массу с коэффициентом крепости f ≤ 18 и крупностью отдельных кусков 600-800 мм.

## Slide 2: Погрузочно-транспортные машины с грузонесущим ковшом типа ПД

## Slide 3
Зарубежные погрузочно-транспортные машины с дизельным двигателем мощностью от 28 до 300 кВт оборудованы грузонесущими ковшами вместимостью от 0,76 до 12 м3.
Наиболее крупные фирмы «Атлас Копко» и «Сандвик» выпускают соответственно 14 и 6 типоразмеров погрузочно-транспортных машин. Самая малогабаритная машина фирмы «Сандвик» имеет ковш вместимостью 0,76 м3 и может работать в выработках с сечением 1,8×1,8 м, а самая большая снабжена ковшом вместимостью от 10,7 до 12,2 м3 с грузоподъемностью 18 т и двигателем мощностью около 300 кВт.

## Slide 4: Техническая характеристика зарубежных погрузочно-транспортных машин с дизельным приводом