## Slide 1: 4 ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
4.1 ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

## Slide 2: 4.1.1 Область применения и схемы карьерного и шахтного конвейерного транспорта
Конвейерный транспорт отличает:
поточность действия;
возможность достижения высокой, практически неограниченной производительности, не зависящей от длины установки;
высокая степень автоматизации, незначительный штат обслуживающего персонала;
большой угол наклона установки (β до 18-20°, что примерно соответствует 320-360‰).

## Slide 3
В зависимости от места расположения каждого конвейера и его роли в транспортной цепи конвейеры подразделяются на забойные конвейеры 3, принимающие горную массу от вскрышных 1 или добычных 2 экскаваторов, сборочные конвейеры 4, получающие горную массу с одного или нескольких забойных и перегружающие ее на подъемный 6 и затем магистральный 7 конвейеры. Вскрышная порода от магистрального конвейера поступает на отвальные 8, подающие ее на отвалообразователь 9. Межуступные перегружатели 5 передают вскрышную породу от экскаватора на вышележащий забойный конвейер.

## Slide 4
Ленточные конвейеры на карьерах

## Slide 5: Техническая характеристика конвейеров НПК «Горные машины» (ОАО «Донецкгормаш»)

## Slide 6
НПК «Горные машины» (ОАО «Донецкгормаш») выпускает ленточные конвейеры для транспортирования мягких и средней крепости вскрышных пород и полезных ископаемых с размером кусков до 500 мм (не более 5% по массе) для работы в составе карьерных роторных комплексов непрерывного действия.
КЛК обозначает карьерный ленточный конвейер;
З, М, О уточняют тип конвейера – забойные, магистральные и отвальные соответственно;
1, 2 – ширина конвейерной ленты, м;
800, 750, 500, 400, 250 – длина конвейеров, м.

## Slide 8
ЗОА «Новокраматорский машиностроительный завод» (ЗАО «НКМЗ») выпускает забойные, магистральные, передвижные и стационарные конвейеры, конвейеры для роторных экскаваторов, отвалообразователей и других горно-транспортных машин.
ОАО «Тяжмаш» (г. Сызрань) выпускает ленточные конвейеры для открытых работ производительностью до 7000 м3/ч при ширине ленты до 2000 мм.
ОАО «Александровский машиностроительный завод» выпускает конвейеры для подземных работ, некоторые из которых используются для карьеров в качестве подъемных конвейеров (1Л120-01; 2Л120А; 2Л120Б).

## Slide 9: Основные технические характеристики ленточных конвейеров ОАО «Александровский машзавод»

## Slide 12
При экскаваторах непрерывного действия горные породы могут непосредственно подаваться к отвалообразователю, транспортно-отвальному мосту или установленным на почве конвейерам. Наиболее эффективным и целесообразными являются схемы транспортирования вскрышных пород, обеспечивающие кратчайшее расстояние до выработанного пространства карьера (с отвалообразователем или транспортно-отвальным мостом или с конвейерами, расположенными по периметру карьера).

## Slide 13
Транспортирование вскрыши в выработанное пространство карьера:
а – при помощи конвейеров транспортно-отвального моста (1 – транспортно-отвальный мост; 2 – конвейеры; 3 – экскаватор);
б – при помощи конвейеров отвалообразователя (1 – вскрышной экскаватор; 2 – отвалообразователь);
в – конвейерами, передающими вскрышу по периметру карьера в выработанное пространство карьера (1 – вскрышной экскаватор; 2, 5 – загрузочные устройства; 3 – забойный конвейер; 4, 7 – перегружатели; 6 – передаточный конвейер; 8 – отвальный конвейер; 9 – передвижная разгрузочная тележка; 10 – отвалообразователь)

## Slide 14
При разработке некрепких рыхлых пород экскаваторами цикличного действия или погрузочными машинами необходимо промежуточное звено между экскаватором (машина циклического действия) и конвейером (машина непрерывного действия) для создания непрерывного потока горной массы. Таким звеном служит установка, состоящая из бункера 1, загружаемого ковшом экскаватора и сглаживающего неравномерность его работы, и питателя 2, создающего непрерывный поток груза перед подачей на конвейер. При погрузке на конвейер скальных и полускальных пород и руд экскаваторами цикличного действия, в ковшах которых могут находиться крупные куски горной массы, требующие дробления перед подачей на конвейер, в схему бункера-питателя добавляют дробилку 4, а полученный агрегат называют самоходным или передвижным (в зависимости от способа перемещения) дробильным агрегатом.

## Slide 15
Самоходный дробильный агрегат:
1 – бункер; 2 – питатель; 3 – перегрузочный конвейер; 4 – дробилка;
5 – загрузочный конвейер