## Slide 1: 4.1.2 Общие сведения и классификация рудничного конвейерного транспорта
При добыче полезного ископаемого подземным способом наиболее прогрессивными считают транспортные схемы с полной конвейеризацией от забоя до поверхности шахты или до места погрузки угля в железнодорожные вагоны, например на ОАО «Распадская».
Шахтное поле вскрыто двумя наклонными стволами 6 длиной 1240 м и пройденными под углом 12°40’ к горизонту, в которых установлены ленточные конвейеры 2ЛУ120В.

## Slide 2
Схема полной конвейеризации шахты «Распадская»

## Slide 3
Из очистных забоев 1 уголь поступает на ленточные телескопические конвейеры, установленные в ярусных штреках 2, и затем грузится на бремсберговые ленточные конвейеры, расположенные в бремсбергах 3. Бремсберговые конвейеры доставляют уголь к винтовым углеспускам 4.
По винтовым углеспускам 4 левого и правого крыла шахты уголь перегружается на магистральные ленточные конвейеры, установленные в полевых штреках 5, и далее поступает на подъемные ленточные конвейеры, установленные в наклонных стволах 6. По центральному винтовому спуску 4 уголь поступает непосредственно на конвейер наклонного ствола.

## Slide 4: Основные технические характеристики ленточных конвейеров ОАО «Александровский машзавод»

## Slide 7: Технические характеристики шахтных конвейеров, выпускаемых ОАО «Сибсельмаш»

## Slide 8: Основные параметры конвейеров «Гварек» и «Пиома» (Польша)

## Slide 9
Для всех конвейеров принято стандартное обозначение, в котором указывается ширина конвейерной ленты в сантиметрах или миллиметрах, назначение конвейера и типоразмер. Например, обозначение конвейера 1Л80У относится к конвейеру 1-го типоразмера с шириной ленты 80 см. Буква Л обозначает ленточный конвейер, а буква У – конвейер для угольных шахт. Добавление буквы П (1ЛПТ1200) обозначает наличие промежуточного привода в конвейере, а буквы Т – телескопического натяжного устройства, т.е. такой конвейер может изменять свою длину.

## Slide 10
Использование в обозначении второй буквы П (2ЛПП1000А) – возможность применения двух типов промежуточных приводов: одного – ленточного промежуточного привода, и другого – в виде разгрузочного барабана (ложный сброс).
Добавление в обозначение конвейера буквы К (2ЛТК100) соответствует тому, что в данном типе конвейера применяется канатный став, а второй буквы Л (3ЛЛК1000А-01) – конвейер предназначен для транспортирования груза и людей. Добавление в обозначение конвейера буквы Н (3ЛН1000А) означает, что данный тип конвейера может быть использован в выработках с повышенным углом наклона (до +25°) за счет применения специальной конвейерной ленты с перегородками.

## Slide 11
Конвейеры, выпускаемые АМЗ для шахтных условий, можно разделить на три вида м учетом их назначения и технических характеристик:
участковые с шириной ленты 800 мм;
полустационарные с шириной ленты 1000 мм;
магистральные с шириной ленты 1200 мм и выше.
ОАО «Сибсельмаш» выпускает три типа конвейеров, предназначенных для эксплуатации в подземных условиях. Все конвейеры имеют рудничное взрывозащищенное исполнение (РВ) и жесткий или канатный став, который может быть установлен на почву выработки или подвешен к кровле.

## Slide 12
У конвейера 1ЛТ100У порожняя ветвь может поддерживаться одно-, двух- или трехроликовой опорой.
Конвейер 2ЛТ140 имеет схему обводки ленты такую же, как у конвейера 2ЛТ120, но большие диаметры барабанов вследствие применения ленты шириной 1400 мм вместо 1200 мм.
Шахтный ленточный конвейер 2ЛТ140 является самым высокопроизводительным (3210 т/ч) из всех подземных конвейеров, выпускаемых отечественной промышленностью.

## Slide 13
Ленточный конвейер 2ЛТ100У:
1 – загрузочный барабан; 2 – приводные барабаны; 3 – узел разгрузки;
4 – перегружатель; 5 – подвеска става к кровле

## Slide 14
Схема обводки ленты конвейера 1ЛТ100У

## Slide 15
График применимости конвейера 2ЛТ100У

## Slide 16
Схема обводки ленты конвейера 2ЛТ140У

## Slide 17
График применимости конвейера 2ЛТ120