Контрольная работа – Пирометры

- Проанализировать, какой из методов измерения температуры по излучению является более чувствительным в интервале температур Т1 – Т2 К при длинах волн λ1 и λ2

| № | Ф.И.О. студента | Параметры для расчета |
| --- | --- | --- |
| 11 | Корчунок Михаил | Т1 = 1600 К Т2 = 3600 К | λ1 = 0,66 мкм и λ2 = 0,47 мкм |

- Температура измеряется оптическим пирометром. Пирометр показывает температуру 1100 0С. Определить действительную температуру и погрешность измерения, если коэффициент теплового излучения ( = 0,75, длина волны пирометра λ = 0,65 мкм

| № | Ф.И.О. студента | Параметры для расчета |
| --- | --- | --- |
| 11 | Корчунок Михаил | Т = 1105 0С |

- Можно ли пирометром полного излучения измерить температуру слитка в печи, если сторона слитка имеет размер 1800х400 мм, расстояние от слитка до пирометра 1400 мм, показатель визирования n=1/7

- Оценить погрешность измерения температуры радиационным методом. Радиационная температура 1600 0С + № варианта задания 1, с коэффициентом теплового излучения ( = 0,38

- Оценить погрешность измерения температуры методом спектрального отношения. Цветовая температура 1200 0С + № варианта задания 1, с коэффициентом теплового излучения (1 = 0,358 при λ1 = 0,65 мкм и (2 = 0,39 при λ1 = 0,45 мкм