## Slide 1: Раздел V Трехфазные цепи
Многофазные системы представляют собой объединение в одну цепь нескольких подобных электрических цепей с одинаковой частотой. Объединяемые цепи называются фазами.
В настоящее время получение, передача и распределение электроэнергии в большинстве случаев производится посредством трехфазной системы. Эта система была предложена и практически разработана выдающимся русским инженером М.О. Доливо-Добровольским.
Тема 5.1 Получение трехфазной ЭДС

## Slide 2: Получение синусоидальной трехфазной системы ЭДС.
Статор - неподвижная часть машины.
Три обмотки статора сдвинуты в пространстве на 120°(2π/3).
Ротор - вращающаяся часть машины. Представляет собой электромагнит, на котором расположена обмотка возбуждения, подключенная к постоянному напряжению. Ротор вращается с постоянной с скоростью ω (турбиной).
А
х
N
S
у
С
z
В

## Slide 3
Принцип действия трехфазного генератора синусоидальной ЭДС.
При включении обмотки возбуждения к источнику постоянного напряжения, в обмотке протекает постоянный ток, который создает магнитное поле. Магнитное поле вращается вместе с ротором (т.к. переменное магнитное поле) и сцепляясь с обмотками статора наводит в них ЭДС (закон электромагнитной индукции).

## Slide 4
ωt,1/c
π
е,А
Em
-Еm
2π
eA
eВ
eС
EA
120°
EВ
EС
120°
Формы представления трехфазной синусоидальной ЭДС
1. Волновая диаграмма (график синусоидальной функции)
2. Векторная диаграмма
3. Аналитическое выражение
4. Комплексное число

## Slide 5: Свойства трехфазной симметричной системы ЭДС
EA
120°
EС
EВ
EС
EВ

## Slide 6: Тема 5.2. Соединение обмоток источника и фаз приемника «звездой» и «треугольником»
Notes: 67

## Slide 7
еА
еВ
еС
x,y,z
x´,y´,z´
N
N´
А´
В´
С´
А
В
С
UА
UАВ
IА
IС
IВ
Обмотки источника
(генератор, трансформатор)
Фазы приемника
ZА
ZB
ZC
На рисунке приняты следующие обозначения:
1) А,В,С –выводы начала обмоток источника (генератора или трансформатора);
2) х,у,z – выводы концов обмоток источника;
3) А´,В´,С´- выводы начала фаз приемника;
4) х´,у´,z´ - выводы концов фаз приемника.

## Slide 8
При соединении звездой концы обмоток источника (х,у,z) соединяются в общую точку N , которая называется нейтральной точкой источника. Аналогично концы фаз приемника (х´,у´,z´) соединяются в общую точку N´ , которая называется нейтральной точкой приемника.
Основными понятиями для трехфазной системы электрических цепей являются:
а) Линейные провода (АА´,ВВ´,СС´) - проводники, соединяющие начала обмоток источника с началом фаз приемника.
б) Нулевой или нейтральный проводник (NN´) – проводник соединяющий нейтральную точку источника с нейтральной точкой приемника.
в) Линейный ток – ток протекающий по линейному проводу.
г) Фазный ток –ток протекающий по фазе.
д) Линейное напряжение (UАВ, UВС, UСА)- разность потенциалов между выводами начал двух фаз или напряжение между каждой парой линейных проводов.
е) Фазные напряжения (UА, UВ, UС)- разность потенциалов между выводами начала и конца одной фазы или для схемы изображенной на рисунке 5.5 напряжение между линейным и нулевым проводом.

## Slide 9
120°
EC =UС
120°
EА =UА
EС =UС
В обмотках источника индуцируются ЭДС с одинаковой амплитудой и частотой и сдвинутых на 120°. Напряжение на выводах источника отличается от ЭДС на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника. Если внутренним сопротивлением пренебречь, тогда напряжение на выводах обмоток источника и ЭДС наводимое в обмотке будут равны.
еА
еВ
еС
x,y,z
N
А
В
С
UА
UАВ
IА
IС
IВ
Обмотки источника
(генератор, трансформатор)
UA
120°
UВ
UС
120°
фазные напряжения в комплексной форме
где UA, UВ, UС– действующие значения фазных напряжений.
В симметричной трехфазной системе действующие значения ЭДС на фазах источника равны.

## Slide 10
еА
еВ
еС
x,y,z
N
А
В
С
UА
UАВ
IА
IС
IВ
Обмотки источника
(генератор, трансформатор)
Предположим, что потенциал точки N равен нулю φN=0В,
Определим линейные напряжения, как разность потенциалов выводов начал соответствующих фаз (согласно определению) и с учетом выражений получим формулы, связывающие линейные и фазные напряжения для схемы соединения звездой.

## Slide 11
-UВ
UАВ
30°
UА
UВ
UС
А
N
В
С
Из прямоугольного треугольника выразим косинус угла 30°.

## Slide 12
-UВ
UАВ
30°
UА
UВ
UС
А
N
В
С
UА
UВ
UС
UАВ
А
N
В
С
UВС
UСА
Векторная диаграмма фазных и линейных напряжений источника при соединении обмоток звездой

## Slide 13
Соотношения для схемы соединения обмоток источника и фаз приёмника звездой.
Uл/Uф= 380/220=220/127=√3
Линейный провод (фаза)
Нулевой защитный проводник
Нулевой рабочий проводник
Для получения напряжения 220 к розетке необходимо подвести две проводника:
Линейный проводник (фаза);
Нулевой рабочий проводник (синего цвета);

## Slide 14
Нагрузка называется симметричной, если токи в фазах равны по амплитуде и векторы токов сдвинуты на 120°. Тогда геометрическая сумма токов равна нулю и через нулевой проводник ток не протекает.
Условием симметричной нагрузки является равенство комплексных сопротивлений в фазах.
Напряжения на фазах потребителя будут равны напряжению не фазах источника и определяются по формулам
Токи в фазах будут определяться по закону Ома по формулам
Аʼ
Вʼ
Сʼ
ZA
ZC
ZB
Nʼ
2. Симметричная нагрузка при соединении обмоток источника и фаз приемника звездой