Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

Основные гипотезы и допущения, применяемые в курсе «Сопротивление материалов», классификация сил. Метод сечений определения внутренних силовых факторов.

Деформации при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси. Метод определения перемещений интегрированием дифференциального уравнения изогнутой оси.

3.Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками подобрать сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечение: Круг |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 2,0 4,0 1,0 10 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   __А.С.Савинов__

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Напряжения и деформации при осевом растяжении-сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона.

- Касательныу напряжения в поперечном сечении балки при плоском поперечном изгибе. Эпюра касательного напряжения в балке прямоугольного поперечного сечения.

- Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками подобрать сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечение: Прямоугольник |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 2,0 4,0 1,0 10 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Деформации при плоском изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки.

- Кручение. Понятие о кручении вала. Внутренние силовые факторы при кручении. Построение эпюры крутящего момента.

- Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками подобрать сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечение: Прямоугольник h/b=2 |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 | 2,0 4,0 1,0 10 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2021

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

1. Испытания материалов на растяжение. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Характеристики прочности и пластичности. Допускаемые напряжения для хрупких и пластичных материалов.

2. Нормальные напряжения при изгиб.

3. Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками подобрать сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечение: Круг |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 2,0 4,0 2,0 10 20 5 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Закон парности касательных напряжений. Обобщенный закон Гука для изотропного материала.

2. Прямой поперечный изгиб. Внутренние силовые факторы при поперечном изгибе. Построение эпюр Q, M, N.

3.Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками подобрать сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечение: Прямоугольник h/b=2 |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 3,0 4,0 1,0 20 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки при плоском изгибе.

- Касательные напряжения в поперечном сечении балки при плоском поперечном изгибе. Эпюра касательного напряжения в балке прямоугольного поперечного сечения.

- Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками подобрать сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечение: Круг |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 2,0 4,0 1,0 10 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Условие прочности при растяжении (сжатии) и задачи, решаемые с его помощью. Допускаемое напряжение, коэффициент запаса по прочности.

- Кручение круглого стержня. Напряжения и деформации при кручении. Закон Гука  при кручении. Условие прочности при кручении.

- Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками выбрать наиболее рациональное сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечения: двутавр, швеллер. |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 2,0 4,0 1,0 10 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

1. Теории прочности.

2. Расчет заклепочных и сварных соединений.

3.Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками выбрать наиболее рациональное сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечения: двутавр, швеллер. |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 2,0 4,0 1,0 10 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Сдвиг. Чистый сдвиг. Закон Гука при чистом сдвиге. Связь между упругими постоянными изотропного материала.

- Нормальные напряжений в поперечном сечении балки при плоском поперечном изгибе. Эпюра нормального напряжения в балке при поперечном изгибе.

- Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками выбрать наиболее рациональное сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечения: двутавр, швеллер. |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 2,0 4,0 1,0 10 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2024

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

1. Геометрические характеристики плоских сечений. Статический момент площади. Осевые, центробежный и полярный моменты инерции. Моменты сопротивления осевой и полярный. Радиус инерции.

2.Чистый сдвиг. Закон Гука при чистом сдвиге. Связь между модулем упругости при сдвиге G и модулем упругости при осевом растяжении-сжатии Е.

3.Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками подобрать сечения и выбрать наиболее рациональное. [Ϭ]=160МПа. Сечение: двутавр. |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 2,0 4,0 2,0 10 20 5 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Плоский поперечный изгиб. Нормальные и касательные напряжения при плоском поперечном изгибе.

- Объемное напряженное состояние. Понятие главных напряжений. Обобщенный закон Гука.

- Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками подобрать сечения и выбрать наиболее рациональное. [Ϭ]=180МПа Сечения: двутавр, прямоугольник, круг. |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 3,0 4,0 1,0 20 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Определение перемещений при изгибе способом Верещагина.

- Условие прочности при кручении. Полярный момент сопротивления. Подбор сечения вала по условию прочности.

- Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками подобрать сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечение: Круг |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 3,0 4,0 1,0 20 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Определение перемещений при изгибе методом Максвелла-Мора.

- Кручение, угол закручивания вала. Условие жесткости при кручении и подбор сечения вала по условию жесткости.

- Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками выбрать наиболее рациональное сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечения: двутавр, швеллер. |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 3,0 4,0 1,0 20 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Условие прочности при кручении. Полярный момент сопротивления. Подбор сечения вала по условию прочности.

- Теории прочности. Основные гипотезы. Эквивалентные напряжения по третьей и четвертой теориям прочности.

- Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками выбрать наиболее рациональное сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечения: двутавр, швеллер. |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 2,0 4,0 1,0 10 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________   А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Нормальные напряжения в поперечных сечениях балки при изгибе. Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям. Осевой момент сопротивления.

- Вертикальный удар..

- Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками выбрать наиболее рациональное сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечения: двутавр, швеллер. |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 3,0 4,0 1,0 20 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

___________________ А.С.Савинов

13.11.2023

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

Специальность: 22.03.02 Металлургия

Кафедра: Механики

Дисциплина: Сопротивление материалов

Зачетные единицы/часы: 144/4

Экзаменатор: Железков О.С.

- Определение перемещений в балках и рамах методом Максвелла-Мора.

- Продольная и поперечная деформации при растяжении (сжатии). Закон Гука для осевой деформации стержня.

3. Задача

| Для заданной балки с известными нагрузками выбрать наиболее рациональное сечение. [Ϭ]=160МПа. Сечения: двутавр, швеллер. |
| --- |
|  | Размеры, м Нагрузки а b с d F, кH q, кH/м m, кH·м 2,0 2,0 4,0 1,0 10 20 30 |

Экзаменатор: ____________/О.С. Железков/