Министерство науки и высшей школы Российской Федерации

Магнитогорский государственный технический университет

им. Г.И. Носова

Куцепендик В.И.

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ: ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Часть 1. Кривошипно-шатунный механизм

Магнитогорск

УДК 621.43

Рецензенты:

Куцепендик В.И.

Устройство автомобиля: основы конструкции автомобильных двигателей. Часть 1. Кривошипно-шатунный механизм: Учеб. пособие. Магнитогорск: МГТУ. 71 с.

ISBN

В учебном пособии рассмотрены общие вопросы устройства автомобильных двигателей, описана работа и конструктивные особенности кривошипно-шатунного механизма.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профили: «Автомобильный сервис», «Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта»)

УДК 621.43

# ВВЕДЕНИЕ

Автомобиль – сложная машина, состоящая из совокупности механизмов и систем. Конструкции их могут быть различными. Однако у большинства автомобилей принципы устройства и действия основных механизмов одинаковы. Одной из основных частей автомобиля является его двигатель.

Работа любого двигателя, используемого для привода в движение транспортного средства, довольно проста. Он должен использовать запасенную энергию и переводить ее в механическую работу. В результате такого преобразования приводится во вращение коленчатый вал двигателя, передающий крутящий момент через ряд механизмов на ведущие колеса автомобиля. Энергия может быть накоплена разными способами: в виде электричества в батареях; в виде воздуха, сжатого в цилиндрах; скрученных резиновых ремней; но одна из главных причин успеха двигателя внутреннего сгорания – то, что это самая легкая и простая форма хранения энергии. Достаточно иметь бак с топливом и переводить химическую энергию в механическую путем сгорания. Сейчас множество таких видов топлива доступно в жидкой форме, которая удобна для транспортировки и заправки в индивидуальные транспортные средства. Основные из них – бензин и дизельное топливо, хотя имеются и другие варианты (сжиженный газ, сжатый природный газ, этанол, метанол и др.).

Более того, сегодня мы находимся на пороге новой эпохи, и можно с уверенностью сказать, что мы увидим, как двигатель внутреннего сгорания заменят топливные элементы и электрический мотор. Топливный элемент преобразовывает запасенную энергию водорода и, используя кислород, полученный из воздуха, преобразовывает ее непосредственно в электроэнергию, причем в качестве единственного побочного продукта этого процесса выделяется вода.

Тем не менее, в настоящее время наиболее распространенным автомобильным двигателем на земле является поршневой двигатель внутреннего сгорания. Об устройстве и основных принципах конструирования таких двигателей и идет речь в данном учебном пособии. Оно предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Типаж подвижного состава и устройство автомобиля» в рамках обучения по специальности «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)».

# АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

## Разновидности автомобильных ДВС

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания преобразует тепловую энергию, выделяемую при сгорании топлива, в механическую работу. Поскольку речь идет о сгорании топлива, то возникает необходимость в достаточном количестве воздуха, чтобы обеспечить требуемое для сгорания (и значительное) количество кислорода. Таким образом, задачей двигателя становится доставка воздуха, смешивание его с топливом, воспламенение смеси, преобразование полученного давления в механическую работу и, наконец, удаление продуктов сгорания. Если двигатель делает это эффективно – преобразовывает максимум возможной химической энергии в механическую работу – чем легче, проще, дешевле это происходит, тем лучше.

Четырехтактный цикл работы ДВС (рис. 1), разработанный в конце XIX века, оказался настолько хорошей концепцией, что его использует большинство современных двигателей транспортных средств. В первом такте цикла поршень засасывает воздух и топливо, и они начинают смешиваться. В течение второго такта поршень, двигаясь вверх, сжимает смесь до момента, пока она не воспламенится от искры, полученной в точно рассчитанный момент от свечи зажигания. Во время третьего такта давление расширяющихся газов, выделяющихся при сгорании топлива, заставляет поршень двигаться вниз, в то время как при четвертом такте поршень вытесняет сгоревшие газы из цилиндра, подготавливаясь, таким образом, к повторению всего цикла. Эти четыре такта традиционно известны как впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Отношение объема, остающегося над поршнем, при нахождении его в самой нижней точке к объему над поршнем при нахождении его в самом верху цилиндра называется степенью сжатия. В современных четырехтактных двигателях с искровым зажиганием степень сжатия составляет примерно 10:1.

Рис. 1 – Четырехтактный цикл работы ДВС

Все дизельные двигатели, устанавливаемые сегодня на легковые автомобили, также имеют четырехтактный цикл. Важное различие между дизелем и бензиновыми двигателями – то, что дизель использует намного более высокую степень сжатия (примерно 20:1). Такая высокая степень сжатия приводит к тому, что воздух, сжатый в цилиндре дизельного двигателя, нагревается до такой степени, что может гарантировать воспламенение топлива, поданного в цилиндр, от сжатия.

Альтернативой 4-тактному двигателю является 2-тактный двигатель (рис. 2). В 2-тактном двигателе точно расположенные в стенках цилиндра продувочные окна и поршень, имеющий определенную форму, дают возможность при возвратно-поступательном движении поршня  подавать свежий заряд топливной смеси при одновременном вытеснении из цилиндра отработавших газов. Таким образом, каждое движение поршня вниз является одновременно как рабочим ходом, так и впуском, причем впуск начинается, как только приоткроется впускное окно, а каждый ход поршня вверх – это выпуск и одновременно сжатие, причем наибольшее сжатие начинается, когда закрываются оба продувочных окна. Так как для работы не требуется никаких механических клапанов, 2-тактный двигатель может быть сделан простым и компактным. Кроме того, поскольку каждый ход поршня вниз является рабочим ходом, по сравнению с 4-тактным такой же мощности, 2-тактный двигатель может иметь меньшие размеры и вес.

Рис. 2 – Двухтактный цикл работы ДВС

Две значительных проблемы двухтактных двигателей заключаются в том, что двигатели имеют повышенный расход топлива, и выбросы в атмосферу не удовлетворяют принятым в последнее время в Европе и Америке нормам. Кроме того, поршневые кольца за срок службы двигателя миллионы раз пересекают продувочные окна, поэтому такие двигатели не обладают высокой износостойкостью и долговечностью. Повышенное потребление топлива и проблемы выброса отработавших газов возникают главным образом потому, что невозможно предотвратить некоторое смешивание поступающей топливно-воздушной смеси и отработавших газов, некоторое количество несгоревшего топлива неизбежно удаляется вместе с выхлопом, в то время как некоторое количество выхлопных газов всегда задерживается в цилиндре.

Последняя серьезная попытка создать двухтактный двигатель для практического применения на современном автомобиле была сделана корпорацией Ford, работавшей совместно с фирмой Orbital. В 1992 году Ford представил версию Фиесты, приводимой в движение передовым 3-цилиндровым двухтактным двигателем (рис. 3). Основные показатели были хорошими, но сомнения в отношении более грязных выхлопных газов и не очень большой долговечности привели к тому, что двигатель не дошел до серийного производства. Поэтому все производимые сегодня автомобильные двигатели имеют 4-тактный цикл.

Из всех двигателей, изобретенных как альтернативы поршневому двигателю, только два имели некоторый вид успеха: газовая турбина и роторный двигатель Ванкеля (Wankel).

Газовая турбина нагнетает воздух, подает в него топливо и сжигает не циклично, а непрерывно, и подает продукты сгорания на лопатки турбины, которая приводит в действие компрессор, а затем на лопатки силовой турбины. Силовая турбина может использоваться или для приведения в действие высокоскоростного электрогенератора, или, через систему зубчатых колес, непосредственно для привода ведущих колес. Выходящие из турбин горячие газы направляются в теплообменник, где подогревают воздух, подаваемый в камеру сгорания, после чего выбрасываются в атмосферу. Как видно, деталью газотурбинного двигателя, непрерывно воспринимающей энергию газов, является колесо силовой турбины, совершающее только вращательное движение. Непрерывность рабочего процесса позволяет получить большие мощности при небольших размерах газовых турбин, а отсутствие кривошипно-шатунного механизма, исключает неравномерность вращения вала, присущую поршневым двигателям. Автомобильные газотурбинные двигатели имеют и другие преимущества перед поршневыми: благоприятное изменение крутящего момента, возможность работать на любом жидком или газообразном топливе, легкий пуск при низких температурах, менее токсичные продукты сгорания.

Основные недостатки газовой турбины как силовой установки для транспортных средств заключаются в том, что очень трудно добиться немедленного реагирования двигателя на перемещение дроссельной заслонки, как это происходит в поршневом двигателе, и то, что двигатель остается очень дорогим, несмотря на очевидный прогресс, достигнутый в аэрокосмической промышленности за последнее время. Реальные газовые турбины, изготовленные для применения на транспортных средствах, выглядят довольно непривычно, потому что теплообменник, необходимый для получения необходимой эффективности, является самым большим компонентом двигателя, а при отсутствии теплообменника двигатель характеризуется крайне низкой экономичностью. Поэтому область применения таких двигателей ограничивается автомобилями большой грузоподъемности.

Роторный двигатель Ванкеля работает по 4-тактному принципу, но с камерой сгорания, которая изменяет свой объем по мере того, как ротор, имеющий специальную форму под названием «дельтроид» с тремя вершинами, вращается внутри корпуса, имеющего также специальную форму. Трехгранный ротор-поршень разделяет внутреннюю часть статора на три полости, объем которых изменяется при вращении ротора. В каждой полости совершаются процессы рабочего цикла аналогичные и процессам в четырехтактном поршневом двигателе. Расширяющиеся газы при сгорании топлива давят на поверхность ротора, заставляя его вращаться, а вал ротора, в свою очередь, связан с центральным валом посредством зубчатой передачи. Таким образом, в каждой из трех полостей роторно-поршневого двигателя последовательно происходят впуск, сжатие, сгорание и расширение, а также выпуск. Процессы эти скоротечны, так как в существующих роторно-поршневых двигателях n=6000-8000 об/мин. Увеличение мощности таких двигателей достигается установкой на валу нескольких роторов-поршней.

Как силовой агрегат, двигатель Ванкеля достаточно легок, компактен и очень мягок в работе, и он устанавливался на нескольких моделях серийных автомобилей. Например, Mazda остается верной роторно-поршневому двигателю. На Мотор Шоу в Токио в 1999 году компания представила более совершенную версию двигателя с боковыми впускными и выпускными отверстиями и улучшенной системой впуска, с выходной мощностью 280 л.с. (с турбонаддувом), двумя роторами объемом 654 см3 и с намного улучшенной топливной экономичностью (рис.4). В 2001 модельном году этот двигатель «Renesis» был установлен на версию спортивного автомобиля RX-7.

В самом начале изобретения роторно-поршневого двигателя выявились проблемы, связанные с недолговечностью уплотнений между вершинами ротора и корпусом двигателя, но со временем эти проблемы удалось устранить. Реальной и нерешенной проблемой является форма камер сгорания, которая приводит к слишком большим потерям тепла, поэтому роторный двигатель никогда не был таким экономичным, как его поршневой соперник, кроме того, недостаточен контроль потока воздуха в процессе сгорания, который означает на практике, что токсичность выбросов достаточно высока.

## Архитектура двигателя

Характерная черта любого двигателя – число цилиндров и их расположение. Перед тем как разобраться в компоновках различных двигателей, необходимо определить три базовых параметра любого двигателя: диаметр цилиндра, ход поршня и рабочий объем.

Диаметр цилиндра D (мм) соответствует отверстию в блоке; ход поршня S (мм) – это расстояние, которое проходит поршень при движении от верхней до нижней мертвой точки. Высокоэффективные двигатели, созданные для работы на высоких скоростях, могут иметь диаметр цилиндра больше, чем ход поршня (D>S). Такие двигатели называются «короткоходными». Они оставляют больше пространства для размещения впускных и выпускных клапанов, что очень важно для получения высокой мощности. «Длинноходные» двигатели, т.е. те, у которых диаметр цилиндра меньше хода поршня (D<S), более экономичные и «тяговитые», они более компактны по длине, но имеют большую высоту, что сказывается на трудности размещения их под низким капотом.

Рабочий объем (см3) – это объем, который поршень освобождает при его полном ходе, т.е. πD2/4*S и для определения объема двигателя нужно умножить полученный результат на число цилиндров. Таким образом, двигатель определенного объема может иметь маленькое количество больших цилиндров или большое маленьких.

При определении компоновки двигателя следует помнить две вещи – необходимость равномерной работы и реальный размер цилиндра. Для равномерности работы, чем больше цилиндров – тем лучше. Поскольку только один из четырех тактов в цикле рабочий, одноцилиндровый двигатель будет «толкать» коленчатый вал один раз каждые два оборота. Поэтому для обеспечения равномерности работы необходимо использовать больше цилиндров с распределенными рабочими тактами так, чтобы поток мощности был почти непрерывным, хотя на самом деле он формируется серией импульсов, по одному на каждый рабочий ход.

Пульсации мощности в двигателе можно уменьшить с помощью маховика, установленного на заднем конце коленчатого вала. Маховик запасает часть энергии при рабочем ходе и отдает ее в трансмиссию в промежутках. Чем больше и тяжелее маховик, тем лучше он это делает. С другой стороны, конструктор двигателя стремится к тому, чтобы его двигатель, а, следовательно, и маховик был как можно более легким и компактным. Кроме того, массивный маховик мешает двигателю быстро набрать (или сбросить) обороты, когда водитель воздействует на акселератор. Помимо того, что двигатель становится более «вялым», это может стать большим недостатком при переключении передач.

Другим важным фактором, определяющим число цилиндров, является объем отдельного цилиндра. Когда уменьшается объем цилиндра, он уменьшается быстрее, чем площадь его поверхности – это означает увеличение тепловых потерь через стенки цилиндров. Объем отдельного цилиндра для получения минимальной эффективности должен быть равен 200 см3, а предпочтительнее 300 см3 и более. С другой стороны, очень большой цилиндр может не позволить топливу сгореть полностью за время рабочего хода. Как только проскочит искра между электродами свечи зажигания, фронт пламени начинает распространяться через топливовоздушную смесь с довольно равномерной скоростью. Если диаметр цилиндра существенно больше, чем 100 мм, то фронт пламени может не достичь стенок цилиндра за то очень короткое время, которое отводится на перемещение поршня в рабочем ходе, и часть несгоревшего топлива будет удаляться вместе с выхлопом. Чтобы избежать этой опасности максимальный объем одного цилиндра ограничивают до 800 см3. Где-то между этими двумя пределами располагается золотая середина – цилиндр объемом около 500 см3, который автоматически приводит к 4-цилиндровому 2-литровому двигателю, 6-цилиндровому 3-литровому и 4-литровому двигателю V-8. Однако существует достаточно большое число двигателей с «другим» числом цилиндров, поскольку число цилиндров неразрывно связано с компоновкой кривошипно-шатунного механизма и механическим балансом.

# КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

## Назначение КШМ, схемы компоновок. Механический баланс

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) служит для восприятия давления газов, возникающего в цилиндре, и преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Рассмотрим устройство КШМ на примере четырехтактного одноцилиндрового двигателя (рис. 5). Все детали КШМ делятся на подвижные и неподвижные. К неподвижным деталям относятся цилиндр 5, его головка 7 и картер 4, которые образуют остов двигателя. Подвижные детали: поршень 6 с пальцем 12, шатун 13, коленчатый вал 3 и маховик 16. Наиболее распространенные схемы компоновок кривошипно-шатунных механизмов автомобильных двигателей представлены на рис. 6. При однорядных схемах расположения цилиндров их оси могут занимать вертикальное положение (рис. 6, а), могут быть расположены под углом к вертикали α=20...15° (рис. 6, б) или горизонтально (рис. 6, в). На схеме рис. 6, г представлен двигатель с двухрядным расположением цилиндров, у большинства таких двигателей оси цилиндров расположены под углом 90°; у двигателей с противоположно движущимися поршнями (рис. 6, д) оси цилиндров расположены под углом 180°.

Рис. 5 – Поршневой одноцилиндровый двигатель

внутреннего сгорания

а – продольный разрез, б – схема сил (поперечный разрез)

Рис. 6 – Схемы кривошипно-шатунных механизмов

Для действительно равномерной работы двигатель должен быть хорошо сбалансирован. Одноцилиндровый двигатель работает неравномерно не только из-за больших интервалов между рабочими ходами как было показано в п.1.2, но также из-за действия реакции. Каждый раз, когда поршень движется вниз или вверх, двигатель и та часть автомобиля, где он установлен, будет стремиться сдвинуться в обратном направлении. Можно попытаться устранить этот эффект с помощью противовесов, установленных на коленчатом валу, которые движутся вверх, когда поршень перемещается вниз и наоборот. Однако поскольку противовесы вращаются вместе с коленчатым валом, то они также совершают движение вправо-влево. Таким образом, в одноцилиндровом двигателе можно устранить колебания вверх-вниз, но только за счет появления боковой тряски.

В случае если два цилиндра располагаются в одном ряду, то можно организовать работу двигателя так, что когда один поршень движется вниз, другой будет двигаться вверх, и тряска вверх-вниз самоустранится. К несчастью появляется перемещение вперед-назад, поскольку поршни не сбалансированы в «передне-заднем» направлении. При этом появятся вибрации, которые будут передаваться на кузов и, соответственно, пассажиров автомобиля. Для устранения таких колебаний потребуется применение эластичных опор. В оппозитном 2-цилиндровом двигателе, в котором поршни движутся навстречу друг другу, дисбаланс меньше, но поскольку поршни не находятся на одной линии, будет возникать момент, вызывающий колебания двигателя вокруг вертикальной оси, хотя эти колебания не идут ни в какое сравнение с колебаниями рядного 2-цилиндрового двигателя. Оппозитные двигатели, кроме того, дают возможность снизить центр тяжести автомобиля и облегчают создание пологого капота, что способствует улучшению аэродинамики автомобиля, но вместе с тем они более дороги в производстве и сложны в обслуживании. В настоящее время, например, плоский 4-цилиндровый оппозитный двигатель довольно успешно используется в автомобилях среднего класса Subaru (рис. 7).

Рис. 7 – Двухлитровый 4-цилиндровый оппозитный двигатель Subaru

Помимо сил инерции «первого порядка», которые должны приниматься во внимание при конструировании автомобильного двигателя, имеется проблема сил инерции «второго порядка», вызванной движением шатунов, которые перемещаются не только вверх и вниз, но и качаются из стороны в сторону, когда вращается коленчатый вал при перемещении поршней. Поршень при этом толкает шатун то в одну сторону, то в другую. Такое явление может быть уменьшено, если сделать шатун более длинным так, чтобы угол качания стал меньше, но это приводит к тому, что сам двигатель становится выше и появляются трудности с его установкой. При анализе сил, вызывающих дисбаланс двигателя, особенно сил «второго порядка», появляется необходимость в применении довольно сложных математических моделей, но основное заключение, которое можно сделать, это то, что 4-цилиндровый рядный двигатель достаточно хорошо сбалансирован, а рядный 6-цилиндровый двигатель сбалансирован практически абсолютно, потому что силы, вызываемые движением поршней и шатунов, противодействуют друг другу. Из этого можно сделать вывод, что V-образные 8-цилиндровые двигатели, представляющие два четырехцилиндровых рядных двигателя с общим коленчатым валом, всегда достаточно хорошо сбалансированы, а двигатель V-12 сбалансирован превосходно. «Идеальный» угол между рядами цилиндров V-8 для уменьшения сил «второго порядка» равен 90°, в то время как для V-12 этот угол составляет 60° (или 120°, но такой угол развала цилиндров приводит к тому, что двигатель получается очень широким, и возникают трудности при его установке). Двигатель Mercedes M120, устанавливаемый на автомобили S-класса, представляет собой классический V-12 с углом развала цилиндров 60° (рис. 8).

6-цилиндровый рядный двигатель практически полностью сбалансирован, вот почему BMW остается верной этому типу двигателя, хотя двигатель V-6 гораздо меньше по размерам и легче устанавливается на автомобиль, особенно при поперечном расположении на переднеприводных автомобилях. С механической точки зрения двигатель V-6 представляет собой половину двигателя V-12, и идеальный угол между рядами его цилиндров составляет 60° (или 120° или 180°).

Тем не менее, существует несколько двигателей V-6, которые имеют угол между цилиндрами меньше, чем 90°. Требования к компоновке автомобиля могут привести к тому, что силы, вызывающие дисбаланс, могут быть отодвинуты на второй план, альтернативой этому могут послужить балансирные валы, которые приводятся во вращение от коленчатого вала и имеют выступающие противовесы, которые при точном расчете их величины и места установки могут полностью компенсировать дисбаланс двигателя. История моторов, вплоть до настоящего времени, имеет много примеров двигателей «необычной» компоновки, обусловленной в основном обеспечением компактности и легкости установки. Например, двигатель W-12, устанавливаемый на Audi A8 с 2001 года (рис. 9), выглядит наиболее сложным в производстве, хотя по существу он состоит из двух двигателей V-6 производства Volkswagen с маленьким углом развала цилиндров, использующих общий коленчатый вал.

Рис. 8 – «Классический» двигатель V-12 с углом развала

цилиндров 60° от Mercedes (M120)

Рис. 9 – Двигатель W-12 производства Volkswagen

## Неподвижные детали КШМ

Картер, цилиндры, их головки и другие неподвижные (корпусные) детали, образующие остов двигателя, нагружаются силами давления газов и силами инерции от масс, совершающих возвратно-поступательное и вращательное движения, моментами от этих сил, испытывают упругие и тепловые воздействия. Поэтому корпусные детали и остов двигателя в целом должны обладать высокой прочностью и жесткостью.

### Блок цилиндров

Цилиндры относятся к главным элементам поршневых двигателей. Стенки их внутренней полости служат направляющими для поршня при его перемещениях между крайними положениями, поэтому длина образующих цилиндра предопределяется величиной хода поршня и его размерами. Цилиндры современных многоцилиндровых двигателей отлиты, как правило, в общем блоке с верхней частью картера. Это повышает жесткость всей конструкции двигателя, придает ей компактность и уменьшает число обрабатываемых привалочных поверхностей остова двигателя. Размер блока цилиндров определяется в основном размерами отдельных цилиндров. Оптимальной считается такая конструкция блока, когда остаются достаточно большие просветы между цилиндрами для прохода охлаждающей жидкости. Однако всегда остается возможность отказаться от проходов и допустить, чтобы цилиндры соприкасались стенками. Такие цилиндры называют «сиамскими» (рис. 10). Такая плотная «упаковка» обеспечивает большую компактность двигателя. Было выяснено, что при тщательной проработке таких конструкций можно повысить жесткость блока цилиндров в целом, поэтому блоки многих современных двигателей делают «сиамскими».

Рис. 10 – Блок цилиндров двигателя Valvetronic BMW

Цилиндр работает в условиях резко переменных давлений в надпоршневой полости. Стенки ее соприкасаются с пламенем и горячими газами, раскаленными до температуры 1500...2500°С, а средняя скорость скольжения поршня по стенкам достигает 11...17 м/с, поэтому цилиндры должны обладать большой механической прочностью, повышенной жесткостью и хорошо противостоять различным видам износа при ограниченной смазке.

Материалом для блоков цилиндров служит серый чугун или специальный алюминиевый сплав. Алюминиевый блок может весить вполовину меньше, чем его чугунный эквивалент. Однако чугун имеет одно важное преимущество перед алюминием – обработанный чугун представляет собой совершенную поверхность для стенок цилиндров с сильным сопротивлением износу. Другим преимуществом чугуна перед алюминиевыми сплавами является его жесткость. Это означает, что двигатель с чугунным блоком будет работать тише, чем с алюминиевым (большая часть шума работающего двигателя передается через стенки блока). Для решения этой проблемы алюминиевые блоки должны упрочняться с помощью дополнительных материалов и ребер жесткости, а это означает, что преимущества в весе могут оказаться и не такими большими, как ожидалось. Масса блока из чугуна примерно в два с половиной раза больше, чем алюминиевого блока того же размера (плотность чугуна 7,2; алюминия – 2,7), но, алюминиевый блок, сделанный с большим запасом прочности, может достичь веса чугунного.

В силу своей большей жесткости, чугун остается оптимальным материалом для производства блоков цилиндров дизелей, потому что для этих двигателей больше важна проблема шума.

Блоки цилиндров двигателей V-образной конструкции, особенно V-6, довольно жестки в силу своей почти кубической формы, и поэтому они больше других подходят для использования алюминиевых сплавов.

Недостаток жесткости алюминиевого блока, по сравнению с чугунным, может быть преодолен не только за счет ребер по его бокам. Сейчас считается нормой в двигателях с алюминиевым блоком устанавливать жесткую литую «постель» под коренными подшипниками, прикрепленную болтами непосредственно к блоку. Это увеличивает жесткость всего блока и, что очень важно, сохраняет неподвижность коренных подшипников независимо от того, как нагружается сам блок, а это уменьшает шум и минимизирует износ коленчатого вала.

Алюминиевый сплав имеет еще одно преимущество, заключенное в возможности применения методов литья под давлением. Это дает возможность ускорить процесс изготовления, а конечное изделие получается чище и точнее. С другой стороны, необходимо иметь очень большие и дорогие машины для изготовления таких больших изделий, как блок цилиндров. Были разработаны и другие процессы, такие, например, как процесс Cosworth, который дает возможность быстро и качественно получать алюминиевые блоки без применения положительного давления. Между тем специалисты по чугуну разрабатывают способы изготовления таких блоков быстрее и с более тонкими стенками, что дает возможность сделать блоки цилиндров легче. Соревнование между двумя материалами еще не закончено, хотя предпочтение все больше отдается алюминиевым сплавам, потому что растет борьба за снижение вредных выбросов в атмосферу и сбережение топливных ресурсов, а уменьшение массы – это экономия.

Высокая температура газов в надпоршневой полости и большое количество теплоты, выделяющейся при трении поршня и поршневых колец о зеркало цилиндра, вызывают интенсивный нагрев стенок, вследствие чего возникает необходимость в постоянном отводе от них теплоты. Достигают это непрерывным охлаждением стенок цилиндров жидкостью или воздухом. Цилиндры двигателей с жидкостным охлаждением (рис. 11, а) выполняют с двойными стенками, причем внутренняя стенка образует гильзу цилиндра 1, а внешние, более тонкие, стенки 2 – его рубашку. Внутренняя часть гильзы, которая направляет движение поршня вместе со вставкой, подвергается тщательной обработке резанием, в результате чего образуется поверхность, называемая зеркалом цилиндра. Стенки рубашки охватывают гильзовую часть цилиндра так, что между ними образуется полость 3 для циркуляции охлаждающей жидкости. Из соображений облегчения ремонта и увеличения срока службы цилиндров с жидкостным охлаждением, их часто изготовляют комбинированными, со вставками на всю длину зеркала цилиндра и с легкосъемными гильзами. Вставки, запрессовываемые на всю длину цилиндра, как показано, например, на рис. 11 (б, в), не соприкасаются с охлаждающей жидкостью, вследствие чего их называют сухими гильзами. Сухие гильзы не ослабляют общую жесткость цилиндра, но несколько усложняют его конструкцию и удорожают производство, поэтому в двигателях автомобилей с жидкостным охлаждением их используют сравнительно редко. При ремонтах двигателя, связанных с расточкой цилиндров, сухие гильзы сохраняют до тех пор, пока их ремонтный размер находится в допускаемых пределах. Легкосъемные гильзы устанавливают в цилиндры свободно с гарантированным зазором (<< 0,08 мм). Это большое их достоинство. В случае износа их легко заменяют новыми или другими, заранее отремонтированными. Легкосъемные гильзы (рис. 11, г-з) непосредственно омываются охлаждающей жидкостью, циркулирующей в рубашке охлаждения, в связи с чем, их называют «мокрыми» гильзами. Они имеют, как правило, опорный пояс или фланец и один или два установочных пояса с наружной стороны гильзы. С помощью установочных хорошо обрабатываемых поясов гильзу центрируют в соответствующих гнездах цилиндра, а опорный фланец фиксирует их положение по высоте цилиндра.

Легкосъемные мокрые гильзы в большинстве случаев отливают из серого перлитного чугуна и подвергают закалке токами высокой частоты. Гильзы из легированного чугуна применяют незакаленными.

В нижнюю часть блока цилиндров вставляются коренные подшипники, выполненные в виде вкладышей из специальных сплавов, обычно свинца, олова и бронзы, часто с небольшими добавками других металлов, нанесенных на прочную стальную основу. Эти подшипники должны объединять в себе большое сопротивление эрозии с возможностью задерживать на поверхности сверхтонкую пленку масла, которая на самом деле и воспринимает нагрузку. Вкладыши вставляются в виде двух половинок сверху и снизу шеек коленчатого вала и имеют выступы, предотвращающие их проворачивание в корпусе. Они удерживаются на месте крышками коренных подшипников.

### Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров закрывает цилиндры сверху и служит для полного или частичного размещения камеры сгорания (в некоторых двигателях значительная часть камеры сгорания расположена в поршне), а также свечи зажигания и/или форсунки. Камеры сгорания имеют различную форму, обеспечивающую эффективное протекание процесса сгорания. Головки блока цилиндров изготовляют из алюминиевого сплава, более интенсивно отводящего теплоту.

В головке верхнеклапанного двигателя размещают клапанный механизм, каналы впуска рабочего тела в цилиндр и выпуска горячих отработавших газов. К головкам крепят также впускные и выпускные трубопроводы с их системами и вспомогательное оборудование двигателя. Стенки головки, образующие камеру сгорания, в большей мере, чем стенки цилиндра, подвержены воздействию открытого пламени и давлению газа, поэтому их делают в 1,5...2 раза толще стенок гильз цилиндров и интенсивно охлаждают.

При жидкостном охлаждении головки, как и цилиндры, снабжают рубашкой охлаждения, а в двигателях воздушного охлаждения - оребряют. Полости рубашек охлаждения головки и цилиндра с помощью протоков объединяют в общую систему, циркуляцию жидкости в которой организуют так, чтобы «холодный» поток ее на входе в систему охлаждения двигателя имел температуру около 80°С и прежде всего омывал наиболее горячие стенки головки (выпускные патрубки).

Головки автомобильных двигателей чаще всего отливают общими для всех цилиндров, образующих ряд. Изготовляют их из серого или легированного чугуна, а также из алюминиевых сплавов (для краткости их называют обычно алюминиевыми).

В бензиновых двигателях предпочтительны алюминиевые головки, обладающие хорошей теплопроводностью, вследствие чего тепловая напряженность их стенок бывает ниже чугунных, что способствует уменьшению степени подогрева свежего заряда и позволяет работать с более высокими степенями сжатия на том же топливе без возникновения детонационного сгорания. Для головок из алюминиевых сплавов применяют вставные седла под клапаны. Изготовляют их из высокопрочного жаростойкого чугуна, имеющего высокий коэффициент линейного расширения из легированной или средне-углеродистой стали и алюминиевой бронзы.

Вставки в алюминиевую головку двигателей воздушного охлаждения делают также для крепления свечи зажигания или форсунки, если последняя имеет резьбовое крепление. Такие вставки обычно изготовляют в виде простых резьбовых переходных втулок и ввертывают в предварительно нагретую головку.

Прокладки уплотнения газового стыка, т.е. плоскостей стыка головки и блока цилиндров, изготовляют сталеасбестовыми, медно-(стале) асбестовыми и металлическими, которые ставят сразу под всю головку. При затяжке шпилек крепления головки (положим, правого блока цилиндров) прокладку зажимают между верхней опорной плоскостью правого блока и привалочной плоскостью его головки. Под головку левого блока цилиндров ставят вторую аналогичную прокладку. Называют их прокладками головки блока.

Сталеасбестовые прокладки применяют в большинстве двигателей автомобилей (рис. 12). Их основу составляет огнестойкий волокнистый минерал – асбест, приготовленный в виде тонкого листа (листовой асбест). Для придания прокладкам необходимой прочности их армируют тонким перфорированным стальным листом или сеткой из стальной проволоки. В последнем случае получают асбостальное полотно, из которого и вырубают прокладки головки блока. Прокладки делают с такими же внутренними и наружными контурами, какие имеются у привалочной плоскости блока цилиндров со сложным рисунком отверстий под камеры сгорания, шпильки крепления, соединительные каналы рубашки охлаждения и т.д. Толщина прокладок в рабочем (сжатом) положении составляет примерно 1,5 мм.

По контуру камер сгорания и в местах с тонкими перемычкам» между цилиндрами сталеасбестовые и другие армированные прокладки окантовывают тонким сравнительно мягким стальным листом (рис. 12, а, г). Такая окантовка улучшает механические свойства прокладок и, главное, позволяет повышать местную плотность стыка вокруг камеры сгорания, что необходимо для надежного уплотнения цилиндров. Чтобы предохранить прокладку от прогорания, ее окантованную кромку отводят от контура внутренних стенок камеры сгорания примерно на 1...2 мм. В конструкциях с мокрыми гильзами с этой целью опорный фланец гильзы снабжают иногда специальным буртиком снабжают иногда специальным буртиком (рис. 12, б), который защищает уплотнительную прокладку от действия открытого пламени и возможного ее прогорания. Для уменьшения прилипания прокладок к привалочным плоскостям головки или цилиндров и последующего разрыва их при разборке двигателя поверхности прокладок обильно покрывают графитом. Применяют также медно-(стале) асбестовые прокладки (рис. 12, г).

Металлические прокладки под головку блока изготовляют из листовых металлов - алюминия, меди или мягкой стали. Их вырубают из целого листа под всю головку ряда (блока цилиндров) так, чтобы перекрывался опорный фланец гильзы, который, в случаях использования мокрых гильз, обычно на 0,1...0,2 мм возвышается над привалочной плоскостью блока цилиндров (рис. 12, б). Опорный фланец мокрой гильзы в зоне соприкосновения с прокладкой имеет здесь ряд кольцевых уплотнительных канавок, а по внутренней кромке – буртик, предохраняющий алюминиевую прокладку от непосредственного действия открытого пламени. Такой способ защиты применяют и для прокладок других типов.

Стальные прокладки под головку блока представляют собой набор нескольких, определенным образом, спакетированных тонких мягких листов. Медные уплотнительные прокладки, изготовленные в виде тонких колец, ставят под чугунные головки цилиндров двигателей воздушного охлаждения. Алюминиевые головки в этих двигателях обычно устанавливают без прокладок. В современных форсированных дизелях применяют комбинированные уплотнительные устройства типа КамАЗ (рис. 12, в).

Надежность уплотнения головки блока в любом случае зависит от правильной и равномерной затяжки элементов ее крепления при установке на цилиндры. Шпильки или болты крепления, головки блока следует затягивать только на холодном двигателе в строго определенной последовательности и обязательно динамометрическим ключом, позволяющим контролировать величину приложенного усилия. Момент затяжки шпилек (болтов) головок в бензиновых двигателях жидкостного охлаждения составляет 70...120 Н·м, а в дизелях достигает 200 Н·м. Надо следить также за тем, чтобы под гайки шпилек (головки болтов) крепления алюминиевых головок обязательно подкладывались стальные толстые шайбы, иначе гайки будут врезаться в мягкое тело головки и разрушать поверхность ее стенок. Чугунные головки крепят без применения шайб.

На рис. 13 изображены неподвижные детали кривошипно-шатунного механизма двигателя ЗМЗ-53. Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава. В блоке имеются восемь гнезд, в которые вставляются мокрые гильзы из серого чугуна со вставками из нирезиста. Блок цилиндров выполнен как одно целое с верхней частью картера. Плоскость разъема, к которой прикреплена нижняя часть картера (масляный поддон), расположена ниже оси коленчатого вала, что повышает жесткость конструкции. Спереди к блоку цилиндров крепят крышку блока зубчатых колес газораспределительного механизма. В головке расположены камеры сгорания, в которые вставлены изготовленные из специального чугуна седла клапанов. Кроме того, в головке выполнены каналы для подачи горючей смеси, а также рубашка для охлаждающей жидкости с входными и выходными отверстиями. Головка прикреплена к блоку шпильками и прижимает к каждую гильзу цилиндров к специальным выточкам в блоке. Плотность стыка головки и блока уплотнена сталеасбестовой прокладкой. Гайки шпилек головки блока затягиваются соответствующим моментом только на холодном двигателе и в строго определенной последовательности, чем достигается надежное уплотнение стыка.

## Подвижные детали КШМ

Поршни, шатуны и коленчатый вал преобразуют давление, полученное от сгоревших газов, во вращательное движение, которое через коробку передач и другие агрегаты трансмиссии передается к ведущим колесам. Как уже говорилось ранее, принцип связи поршня и коленчатого вала с помощью шатуна, верхняя головка которого через поршневой палец связана с поршнем, а нижняя охватывает шатунную шейку вала через вкладыши, довольно груб и, кроме того, вызывает проблемы несбалансированности двигателя из-за качания нижнего конца шатуна из стороны в сторону. Многие изобретатели предлагали альтернативные варианты конструкций, решающих эти проблемы, но результат всегда был тем же самым – больше шарниров, большая сложность и дополнительные потери на трение при использовании шестерен.

### Поршневая группа

Поршневая группа предназначена для того, чтобы:

- воспринимать давление газов и через шатун передавать его на коленчатый вал двигателя;

- уплотнять надпоршневую полость цилиндра как от прорыва газов в картер, так и от излишнего проникновения в нее смазочного материала,

- управлять газообменом в двухтактных двигателях.

Поршневая группа любого двигателя состоит из поршня, поршневых колец (компрессионных и маслосъемных), поршневого пальца. В зависимости от особенностей конструкции она включает дополнительно детали фиксации пальца от осевых перемещений (стопорные кольца, заглушки) и детали системы охлаждения поршня (масляные форсунки).

Поршни воспринимают усилия от расширяющихся газов. Конструкция поршня – результат сложной науки. Силы, действующие на поршень, очень велики и непостоянны. Во время рабочего хода давление в цилиндре заставляет его двигаться вниз, а во время других трех тактов давление относительно небольшое и поршень приводится в движение за счет вращения коленчатого вала, через присоединенный к нему шатун. Кроме того, поршень подвергается огромным ускорениям и замедлениям. В верхней мертвой точке (ВМТ) и в нижней мертвой точке (НМТ) оно постоянно. В промежутках между этими экстремальными точками поршень может двигаться очень быстро, проходя расстояние между ними сотни раз в секунду при работе высокоэффективного двигателя на максимальной мощности. Интересно будет привести несколько цифр.

Если двигатель работает при оборотах 6000 об/мин (100 об/сек), а ход поршня составляет 80 мм, то средняя скорость движения поршня составляет 58 км/ч. Эта скорость может показаться не слишком большой, но это средняя скорость: максимальная скорость отличается больше, чем в два раза. Кроме того, поршень ускоряется от неподвижного состояния до пика скорости, снова останавливается и движется в обратном направлении, чтобы закончить цикл, и делает это сотни раз в секунду. Положение ухудшается еще и тем, что головка поршня подвергается интенсивному нагреву во время рабочего хода, а затем, в течение того же цикла, охлаждается свежим зарядом воздуха, что приводит к большим температурным нагрузкам.

Поэтому поршень должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать все эти силы, но в то же время быть легким, насколько возможно. Чем больше его масса, тем больше силы инерции, которые нужно преодолевать поршню при ускорениях, и эти силы воспринимаются коленчатым валом и самим двигателем. Вот почему все современные поршни, даже в дизельных двигателях, изготавливаются из алюминиевого сплава, а не из стали (хотя поршни некоторых высокоэффективных двигателей имеют стальные вставки, закладываемые при отливании поршня, которые повышают жесткость и препятствуют температурному расширению).

Поршень состоит из двух основных частей: головки I и направляющей части II (рис. 14, а). Направляющую (тронковую) часть называют юбкой поршня. С внутренней стороны она имеет приливы - бобышки 8, в которых просверливают отверстие 9 для поршневого пальца. Для фиксации пальца в отверстиях 9 протачивают канавки 10, в которых размещают детали, запирающие палец. Нижнюю кромку юбки часто используют в качестве технологической базы при механической обработке поршня. С этой целью она снабжается иногда точно растачиваемым буртиком 6. С внутреннего торца 5 буртика снимают металл при подгонке поршня по массе в случаях, если масса его после обработки превышает норму, принятую для данного двигателя. В зоне выхода отверстий под поршневой палец на внешних стенках 7 юбки делают местные углубления 4, вследствие чего стенки этих зон не соприкасаются со стенками цилиндров, образуя так называемые холодильники.

Юбка служит не только направляющей (тронковой) частью поршня, ее стенки воспринимают также силы бокового давления N по схеме, показанной на рис. 5, б, что увеличивает силу их трения о стенки цилиндра и повышает нагрев поршня и цилиндра. Для обеспечения свободного перемещения поршня в цилиндре прогретого и нагруженного двигателя между направляющей его частью (юбкой) и стенками цилиндра предусматривают зазор, величину которого определяют с учетом линейного расширения материала поршня и цилиндра. Перегрев поршня опасен, так как приводит к прихватыванию и даже к аварийному заклиниванию его в цилиндре. Однако излишне большие зазоры между поршнем и стенками цилиндра тоже нежелательны, так как это ухудшает уплотняющие свойства поршневой группы и вызывает стуки поршня о стенки цилиндра. Работа ДВС со стуками поршней не допускается.

Головка поршня состоит из днища 1 и образующих ее стенок 11, в которых протачивают канавки 2 под поршневые кольца, разделяемые друг от друга перемычками 12. Нижнюю канавку снабжают дренажными отверстиями 3, через которые отводят смазочное масло, с тем, чтобы предотвратить его проникновение (подсос) в камеру сгорания. Диаметр дренажных отверстий составляет примерно 2,5...3 мм. При меньшем размере они быстро загрязняются и выходят из строя.

Днище головки поршня является одной из стенок камеры сгорания и воспринимает поэтому давление газов, омывается открытым пламенем и раскаленными до температуры 1500...2500°С газами. Для увеличения прочности днища и повышения общей жесткости головки ее стенки 11 снабжаются массивными ребрами 13, связывающими стенки и днище с бобышками 8. Оребряют иногда и днище, но чаще всего его делают гладким, с переменным сечением, с постепенно с утолщающимся к периферии, как показано на рис. 14. При таком сечении улучшается теплоотвод от днища и уменьшается его нагрев.

Днища поршней в ДВС изготовляют плоскими, выпуклыми, вогнутыми и фигурными (рис. 14, а, г-к). Форму их выбирают с учетом типа ДВС, камеры сгорания, принятого смесеобразования и технологии изготовления поршней. Самой простой и технологически целесообразной является плоская форма днища. Головка поршня имеет при этом относительно малые массы и поверхности соприкосновения с раскаленными газами, что способствует снижению ее тепловой напряженности. Поэтому плоская форма днища широко применяется в автомобильных ДВС.

Сравнительно несложную геометрическую форму имеют также выпуклые и вогнутые днища (рис. 14, г, д). Выпуклая форма придает днищу большую жесткость и уменьшает возможное нагарообразование (масло, проникающее в камеру сгорания, с выпуклого днища легко стекает, но выпуклое днище всегда бывает горячее плоского). Вогнутая форма днищ облегчает общую компоновку сферических камер сгорания, но создает благоприятные условия для повышенного нагарообразования, поэтому в четырехтактных ДВС с искровым зажиганием выпуклые и особенно вогнутые днища находят ограниченное применение. Однако в двухтактных двигателях с контурной продувкой, где выпуклые и вогнутые формы днищ облегчают организацию продувки цилиндров, их широко используют. В двухтактных двигателях используют также фигурные днища с козырьками – отражателями, или дефлекторами (рис. 14, е), обеспечивающими заданное направление потоку при продувке цилиндров. Фигурные днища с различного рода вытеснителями (рис. 14, ж) применяют и в четырехтактных бензиновых двигателях, в том числе и фигурные днища, позволяющие полностью или частично размещать камеру сгорания в головке поршня (рис. 14, з).

Поршни автомобильных дизелей изготовляют как плоскими, так и с фигурными днищами сообразной с принятым смесеобразованием. Иногда днищу придают форму показанной на рис. 14, и, которая соответствует форме факелов топлива, распыляемого через многодырчатую форсунку из центра камеры сгорания. Широко распространены фигурные днища, применяемые при частичном и полном размещении камеры сгорании в головке поршня. На рис. 14, к показана, например, камера сгорания ЦНИДИ, обеспечивающая работу ДВС с хорошими показателями.

Головка поршня по сравнению с юбкой в любом случае имеет более высокую рабочую температуру, а следовательно, и больше, чем юбка, увеличивается в размерах, поэтому диаметр головки Dг, всегда делают меньше диаметра юбки Dю, на 0,5...0,7 мм (по расчету) и придают ей форму цилиндра или усеченного конуса с малым основанием у днища или же выполняют ступенчатой с определенными размерами жарового пояса (рис. 14, а). Выбирают Dг, головки так, чтобы ее стенки в горячем состоянии на режиме максимальной мощности ДВС не соприкасались со стенками цилиндра. Тем не менее, головку считают уплотняющей частью поршня, имея ввиду, что стенки ее вместе с поршневыми кольцами, как будет показано ниже, образуют уплотняющий лабиринт.

На днище поршня в точке 15 прежде делали технологическую центровку и предусматривали для нее специальный прилив снизу. В настоящее время внешний выступ с центровкой срезают при обработке или же поршень крепят с использованием отверстий 9 в бобышках. Базовой поверхностью в обоих случаях является точно обработанный буртик 6 или просто поясок 18, растачиваемый непосредственно в стенках 7 юбки (рис. 14, б). Для этих же целей бобышки снабжают приливами 15 и технологическими отверстиями 19 (рис. 14, в). При отсутствии буртика 6 поршни подгоняют по массе за счет снятия металла с торцов 17 приливов 16 на бобышках.

В качестве типичных для отечественных ДВС на рис. 15 показаны поршни бензинового двигателя ЗИЛ-130, дизеля КамАЗ и форсированного дизеля с масляным охлаждением поршня. Поршни двигателя ЗИЛ-130 имеют массивные ребра, связывающие днище с бобышками, приливы под последними используют для подгонки комплекта поршней по массе, и вырезы стенок юбки под бобышками, необходимые для прохода противовесов коленчатого вала. В головке поршня предусмотрена чугунная вставка, предназначенная для размещения канавки под верхнее наиболее нагруженное поршневое кольцо. Такие вставки для одного или двух поршневых колец применяют с целью уменьшения износа канавок, что осложняет технологию изготовления поршня, но широко применяется в современном двигателестроении, особенно в дизелестроении.

Поршни дизелей работают с большей, чем в бензиновых двигателей, механической и тепловой напряженностью, поэтому отливают их толстостенными из высококремнистых алюминиевых сплавов или штампуют, причем с юбкой, не имеющей разрезов, прерывающих тепловые потоки и облегчающих деформацию ее стенок. Вследствие этого юбка имеет повышенную температуру нагрева, что вынуждает монтировать поршни с зазорами около 0,2 мм и применять масляное охлаждение.

Их современные эквиваленты выглядят почти невероятно маленькими, с большей частью юбки — части поршня под поршневым пальцем, – обрезанной с каждой стороны, с двумя маленькими секциями юбки, оставленными для того, чтобы предотвратить поворот поршня относительно оси поршневого пальца. В любом случае, благодаря совершенству конструкции, силы, воздействующие на поршень, сбалансированы таким образом, чтобы свести к минимуму тенденцию к повороту. Поршни двигателя Valvetronic BMW (рис. 16) имеют типично современную конструкцию, с обрезанной около бобышек юбкой поршня и с антифрикционным покрытием в том месте, где имеется контакт юбки со стенками цилиндра. Верхнее пространство над компрессионным кольцом всего 4 мм высотой, что создает очень маленький щелевой объем для несгоревших гидрокарбонатов. Вырезы в днище поршня, необходимые для свободного открытия клапанов.

Рис. 16 – Поршень двигателя Valvetronic BMW

Поршневые кольца являются основными деталями поршневой группы, уплотняющими цилиндр как от прорыва газов из надпоршневой полости, так и от излишнего проникновения масла в камеру сгорания. Вставленные в свои канавки в головке поршня поршневые кольца изготовлены из специально модифицированного чугуна. В реальных двигателях всех современных легковых автомобилей есть три кольца, два верхних работают совместно для того, чтобы предотвратить прорыв газов в картер двигателя, а нижнее, в виде скребка, контролирует количество масла на стенках цилиндра (стенки смазываются маслом, разбрасываемым из картера в виде тумана). Масло необходимо для предотвращения износа колец, но излишки масла нежелательны. Единственный практический способ гарантировать, что масла достаточно, это гарантированно подавать его больше, чем нужно, а излишки удалять с помощью маслосъемного кольца. Как часть процесса получения более компактных и легких поршней, кольца также стараются сделать уже, мельче, разместить ближе друг к другу и ближе к верхней части головки поршня, предъявляя повышенные требования к материалу, из которого они изготовлены, и точности их изготовления.

Кольца работают в очень сложных условиях:

- большая скорость скольжения по зеркалу цилиндра;

- недостаток смазки в верхней зоне цилиндра;

- высокое тепловое напряжение, возникающее от соприкосновения с горячими газами, а также в результате нагрева при трении о стенки цилиндра, и от теплоты, поток которой идет через них от головки поршня к стенкам цилиндра.

Кольца, предотвращающие прорыв газов, в общем случае представляют собой разрезные пружинящие элементы 2 прямоугольного сечения (рис. 17), которые устанавливают в сделанные для них канавки на поршне. В свободном состоянии, когда разрезанные концы поршневых   колец расходятся на величину Sо, они имеют переменный радиус кривизны, среднюю величину которого делают больше радиуса, уплотняемого ими цилиндра. Правильно изготовленные поршневые кольца независимо от их назначения относительно свободно входят в канавки поршня, а, будучи установлены в цилиндр, для которого они предназначены, должны принимать геометрически строгую круглую форму, плотно (без просветов) прилегать к стенкам цилиндра и оказывать на них радиальное давление по всей своей окружности.

Наружную образующую поверхность 1 колец, скользящую по зеркалу цилиндра, часто называют рабочей стороной кольца, или просто, наружной стороной. Соответственно внутреннюю образующую поверхность 3 кольца называется внутренней стороной. Торцовые или боковые поверхности 4 соприкасаются со стенками канавок поршня и, следовательно, тоже являются рабочими (трущимися) поверхностями кольца. Расстояние между боковыми поверхностями кольца называют высотой кольца h. Величину разности между радиусами наружной и внутренней образующих кольца называют радиальной толщиной t (рис. 17, в), которую выбирают в зависимости от размера цилиндра в пределах 1/25... 1/20 от его диаметра.

Поршневые кольца изготовляют так, чтобы в цилиндре с диаметром D у них сохранялся определенный зазор между разрезанными концами. Разрезы, или замки кольца, делают прямыми (перпендикулярно боковым поверхностям), косыми (под углом 45° к боковым поверхностям) и ступенчатыми (рис. 17, г). В быстроходных двигателях эффективность сложных замков небольшая, а производство они удорожают, поэтому в таких двигателях применяют прямые замки, величина которых ΔS в холодном состоянии составляет 0,15...0,5 мм. При недостаточном зазоре в стыке любое поршневое кольцо утрачивает свободу перемещения и может повредить зеркало цилиндра и само выйти из строя вследствие задиров, заклинивания в канавке или поломки.

Поршневые кольца, поставленные в канавки, должны свободно без заедания перемещаться по канавке при зазорах 0,04...0,08 мм. Глубину канавок под кольца протачивают из условий получения зазора Δt между канавкой и внутренней стороной кольца, составляющего в среднем 0,5 мм. Радиальное давление колец, различного назначения составляет 0,1...0,4 МПа, причем оно изменяется иногда по определенной закономерности, как показано на рис. 17, б. Скорректированная эпюра давлений 5 позволяет дольше сохранять необходимые упругие свойства и эффективность поршневых колец, чем при равномерном (см. эпюру 6) начальном давлении их на стенки цилиндра.

Известно, что на долю поршневых колец приходится 50...60% всех потерь на трение в двигателе и примерно 80% теплоты они отводят от головки поршня в условиях, когда теплоотвод затруднен сравнительно высокой температурой стенок цилиндра и наличием на них масляной пленки. В результате рабочая температура верхних поршневых колец, особенно в зоне замка, возрастает до 300...350°С, поэтому к материалу поршневых колец предъявляют повышенные требования.

Материалы для изготовления поршневых колец должны обладать высокой прочностью и упругостью при повышенных температурах, а также высокой износостойкостью и малым коэффициентом трения при рабочей температуре кольца. Лучше всего этим условиям отвечает чугун, например, перлитный высокосортный с твердостью НВ 220...240 единиц. Применяют также высокопрочный чугун с глобулярным графитом или специальные чугуны, но в последнее время широко используют и сталь.

Чтобы увеличить срок службы поршневых колец, одновременно с выбором для них материала определяют и возможные противоизносные мероприятия, включая защитные покрытия, плазменное напыление молибдена, использование антифрикционных наполнителей, вставок, а также пористого и твердого хромирования.

Для защитных покрытий колец применяют мягкие металлы, которые прочно сцепляются с основным материалом кольца, не склонны к задирам с материалом цилиндра, обладают хорошими антифрикционными свойствами, пластичностью и достаточной коррозионной стойкостью. Практика показала, что весьма эффективным является оловянное покрытие. Слой олова в 5...8 мкм, нанесенный электролитическим способом, хорошо защищает поршневые кольца от возможных в процессе приработки заеданий и одновременно предотвращает появление задиров на стенках цилиндра. Применяются также вставки из бронзы, которые несколько выступают над наружной образующей кольца (рис. 18, ж) и обеспечивают хорошее первоначальное уплотнение цилиндра, улучшают теплоотвод от кольца и заметно снижают износ колец и стенок цилиндров.

Черезвычайно эффективный способ повышения работоспособности колец основан на применении молибдена, обладающего высокими антизадирными свойствами. Его наносят на кольца довольно сложным методом плазменного напыления в канавку (рис. 18, з) или как показано на рис. 18, и. К сожалению, молибден весьма дефицитен, поэтому его используют только для верхнего поршневого кольца.

К числу высокоэффективных и широко используемых противоизносных мероприятий относится так называемое пористое хромирование колец. Наружную сторону колец покрывают слоем в 0,1...0,15 мм твердого хрома, поверхности которого придают сетчатую канальчатую структуру. Глубина каналов составляет всего 0,03...0,05 мм, но благодаря этому хромовое покрытие, обладающее высокой твердостью (НВ 800...1000) и сравнительно низким коэффициентом трения по чугуну (0,059 вместо 0,095 у чугуна по чугуну), хорошо удерживает (адсорбирует) смазку на своей поверхности, что крайне необходимо для верхних компрессионных колец в период эксплуатационной их приработки, когда бывает велика опасность задиров, прижогов или натиров в трущейся паре.

Пористое хромирование находит исключительное применение в энергонасыщенных дизелях. В высокофорсированных дизелях хромовому покрытию придают бочкообразную форму путем соответствующей механической обработки, обеспечивая этим улучшение смазки трущихся пар (рис. 18, в).

В автомобильном двигателестроении часто применяют обычное твердое хромирование и механической обработкой придают ему бочкообразную форму. Это уменьшает производственные расходы, не ухудшает гидродинамику смазки и практически не снижает эффективность хромового покрытия. При нанесении твердого хрома на боковые поверхности колец заметно уменьшается износ и соприкасающихся с ними стенок канавки поршня. В настоящее время хромируют и все маслосъемные кольца, но хромовое покрытие в этом случае наносят только на поверхности, скользящие по зеркалу цилиндра, что способствует общему увеличению срока службы трущейся пары.

Компрессионные (уплотнительные) поршневые кольца по конструктивным их особенностям можно разделить на следующие: прямоугольные, трапециевидные, бочкообразные, конусные, минутные и торсионные.

Кольца прямоугольного сечения наиболее просты (рис. 18, а) и характерны тем, что, имея сравнительно широкую контактную поверхность, относительно хорошо обеспечивают теплоотвод от головки поршня, поэтому их применяют в качестве верхних колец, хотя они трудно прирабатываются к цилиндрам и плохо приспосабливаются к зеркалу в случае замены износившихся колец новым комплектом.

Трапециевидные кольца изготовляют с непараллельными боковыми (торцовыми) поверхностями, наклоняемыми друг к другу под углом до 15° (рис. 18, б). Сравнительно с другими они более сложны в производстве, но хорошо сохраняют свою подвижность в канавке поршня в холодном состоянии, так как не склонны к закоксовыванию (пригора-нию) и залеганию в канавке вследствие осмоления. Под давлением газов у такого кольца появляется горизонтальная составляющая сила (рис. 18, б), поддерживающая его давление на стенки цилиндра по мере износа.

Трапециевидные кольца используют в качестве верхних компрессионных колец автомобильных дизелей, где вероятность закоксовывания обычных колец бывает особенно высокой. На автомобильных V-образных дизелях ЯМЗ применяют, однако, по три трапециевидных кольца, у которых боковая (торцовая) поверхность, обращенная в сторону юбки, выполнена перпендикулярно к образующим поверхностям кольца (рис. 18, в).

Конусные кольца с наружной стороны изготовляют в виде усеченного конуса под углом 3° к параллельным между собой боковым поверхностям (рис. 18, г). Такие кольца несколько удорожают производство, но лучше приспосабливаются к возможным неровностям зеркала, поскольку соприкасаются с ним только узким пояском. При установке конусного кольца в цилиндр надо следить, чтобы меньшее основание конуса было обращено в сторону днища поршня. Тогда при ходе поршня к н.м.т. контактный поясок кольца будет соскабливать (собирать) масло со стенок цилиндра, а при ходе к в.м.т. образующийся масляный клин отжимает его от зеркала. Это улучшает смазку верхней зоны стенок цилиндра и поршневых колец, и одновременно уменьшает возможное проникновение масла в камеру сгорания.

Минутные кольца отличаются тем, что имеют конусность 60...90°. Их широко применяют в тракторном дизеле-строении. Как и конусные, их используют в качестве второго и третьего колец. Они до некоторой степени предназначены и для маслоотвода.

Торсионные кольца – это кольца с несимметричным сечением. От прямоугольных они отличаются тем, что на внутренней их стороне имеется проточка (рис. 18, о), или фаска. Такими проточками снабжают также и трапециевидные кольца (например, верхнее кольцо дизелей фирмы «Камминс»). При установке в цилиндр они несколько закручиваются, вследствие чего наружная образующая у них принимает форму усеченного конуса, поэтому их и называют торсионными или скрученными. Они позволяют сочетать достоинства, например, прямоугольных (простоту изготовления) и, в определенной мере минутных колец, вследствие чего находят широкое применение в автомобильных двигателях, в том числе и в качестве верхних колец. При надевании на поршень надо следить, чтобы проточка на внутренней стороне торсионного кольца была обращена к днищу поршня. Конусность колец с несимметричным сечением увеличивают иногда тем, что заключительную обработку наружной образующей их выполняют на оправке с коническими нажимными шайбами, которые при стягивании деформируют пакет набранных на оправку колец. После обточки пакета и снятия колец с оправки они приобретают конусную форму (рис. 18, е) без индивидуальной обработки по наружной образующей. Эту разновидность колец обычно относят к минутным.

В двигателях с принудительным зажиганием в цилиндры устанавливают по два компрессионных кольца. В быстроходных дизелях ставят два-три кольца, а в тихоходных число их доводят до четырех-пяти на поршень, иначе из-за утечки воздуха при пуске холодного двигателя в конце хода сжатия в цилиндре не удается обеспечивать условия, необходимые для самовоспламенения топлива. Компрессионные кольца современных автомобильных двигателей чаще всего имеют высоту h=2 мм. С увеличением h возрастают потери на трение и ухудшается приспособляемость колец к зеркалу цилиндра, а с уменьшением h - ухудшается теплоотвод от головки поршня и увеличивается вероятность поломки колец при сборке. Эффективность действия этих колец предопределяется не только хорошим прилеганием их к стенкам цилиндра. Установленные в канавки поршня, они образуют «лабиринт», ограничивающий прорыв газов из цилиндра через систему зазоров, обязательных для его уплотнительного механизма. Схема действия лабиринтного уплотнения цилиндра показана на рис. 19. При сжатии, расширении и выпуске газы через торцовые зазоры и замки проникают вначале в канавку за верхнее поршневое кольцо, а когда на ходе впуска оно прижимается к верхней стенке этой канавки, перетекают в пространство между первым и вторым кольцами. Таким же образом газы проникают в канавку за второе и третье кольца, постепенно утрачивая свое давление вследствие дросселирующего действия зазоров. Установлено, что в процессе работы быстроходных двигателей давление в канавке за первым кольцом достигает 3/4, а за вторым 1/5 от давления в цилиндре.

Для уменьшения прорыва газов через замки колец последние должны быть смещены относительно друг друга и при сборке двигателя равномерно распределены по окружности цилиндра. Поршневые кольца в процессе работы проворачиваются (перемещаются) по канавке и это оказывается полезным для сохранения обязательной их подвижности в канавке, а вероятность нежелательного при этом совмещения замков ничтожна, поэтому к фиксации поршневых колец прибегают только в двухтактных двигателях, где замки во избежание поломки колец не должны попадать в продувочные и выпускные окна цилиндра.

Маслосъемные кольца, отводящие излишнее масло со стенок цилиндра и ограничивающие таким образом проникновение (прокачку) масла в камеру сгорания, одновременно регулируют и смазку верхней зоны стенок цилиндров. В автомобильных двигателях чаще всего применяют: дренажные, коробчатые, скребковые и витые (или составные) многоэлементные маслосъемные кольца (рис. 20). Все они, кроме дренажных, предполагают использование расширителей радиальных, осевых (вертикальных) или новейших тангенциальных.

Дренажные маслосъемные кольца представляют собой прямоугольную конструкцию с канавкой, проточенной по наружной стороне так, что со стенкой цилиндра они соприкасаются только двумя узкими кромками (рис. 20, а). Вследствие этого радиальное удельное давление их на стенки цилиндра повышается до 0,3...0,4 МПа, что способствует более эффективному соскабливанию масла со стенок. Для отвода масла в поршневую канавку за кольцо последнее снабжают дренажными прорезями, равномерно расположенными по его окружности. Далее оно через систему дренажных отверстий поршня сбрасывается в его внутреннюю полость, как показано (утрированно) на рис. 20, в.

Скребковые маслосъемные кольца имеют остроугольную соскабливающую кромку, а для сбора масла и отвода его за кольцо снизу у них делают проточку и дренажные вырезы (рис. 20, б). Чтобы повысить эффективность маслоотвода в канавку поршня, устанавливают по два скребковых кольца. При ходе поршня к в.м.т. они отжимаются масляным клином (всплывают на слое масла), а, перемещаясь вниз, соскабливают масло со стенок цилиндра, особенно в случае нагружения их радиальными расширителями.

Радиальные расширители, или экспандеры, изготовляют из тонкой стальной ленты марки 50Г, которой придают форму многоугольника (волнистую), как показано на рис. 20. Такая пружина, установленная в канавку поршня за кольца, поджимает их к стенкам цилиндра, обеспечивая нужное радиальное давление. Витые маслосъемные кольца состоят из двух пластинчатых стальных колец 1, получаемых методом навивки из стальной полированной ленты марки 50Г, осевого 2 и радиального 3 расширителей (рис. 20, в). Осевой расширитель прижимает стальные пластинчатые кольца к боковым стенкам несущей их канавки поршня, а радиальный – к стенкам цилиндра с удельным давлением, превышающим иногда 0,8 МПа. Масло собирается здесь в полости между пластинчатыми кольцами 1, откуда через окна 4 в радиальном расширителе 3 и дренажные отверстия в стенке поршня оно отводится во внутреннюю его полость.

Тангенциальный расширитель применяют вместо двух расширителей (осевого и радиального). Такие расширители представляют собой замкнутые фигурные или витые пружины (рис. 20, г, д), которые опираются только на само поршневое кольцо и в отличие от радиальных вообще не контактируют с основанием канавки под поршневое кольцо в головке поршня, а создают давление за счет предварительного осевого сжатия пружины, т.е. независимо от величины Δt, и поэтому обеспечивают более стабильную упругость кольца.

Коробчатые маслосъемные кольца представляют собой разновидность дренажных, рабочие кромки которых также жестко связаны между собой, но имеют минимальную собственную упругость, вследствие заниженной у них радиальной толщины, поэтому упругие свойства их определяют только расширители тангенциального типа (рис. 20, д).

В современных двигателях с принудительным зажиганием на поршень устанавливают, как правило, по одному маслосъемному кольцу, а в дизелях не более двух колец. Высота маслосъемных колец h =4...5 мм (кольца коробчатого типа имеют высоту, примерно в 2 раза превышающую высоту компрессионных колец).

Поршневой палец служит осью в шарнирном соединении поршня с шатуном и воспринимает, поэтому все передающиеся между ними силовые нагрузки. В четырехтактных двигателях силовые нагрузки на поршневой палец резко изменяются как по величине, так и по направлению, а в двухтактных – только по величине. Однако в обоих случаях поршневые пальцы испытывают ударный характер нагрузки и работают в условиях ограниченной смазки.

В кривошипном механизме быстроходных двигателей поршневые пальцы должны иметь, возможно, меньшую массу, а по конструктивным соображениям их выполняют с ограниченным поперечным сечением и малыми опорными поверхностями. Это порождает большие напряжения и значительные удельные давления на опорных поверхностях рассматриваемого шарнирного соединения, поэтому поршневой палец должен обладать высокой износостойкостью и одновременно хорошо противостоять действию ударных нагрузок при общей ограниченной массе. Чтобы удовлетворить этим жестким требованиям, поршневые пальцы изготовляют в виде полого цилиндра с небольшой толщиной стенок одинакового или переменного (при необходимости) сечения по оси (рис. 21) и подвергают их соответствующей термической обработке.

Материалом для поршневых пальцев служат углеродистые стали марок 15, 20 или 45, а в особенно напряженных двигателях применяют хромистые – 20Х, 40Х, 12ХНЗА и другие легированные стали. Пальцы, изготовленные из малоуглеродистых сталей, содержащих до 0,2% углерода, цементируют, т.е. науглероживают поверхностный их слой, и подвергают закаливанию. Пальцы из среднеуглеродистых сталей закаливают, нагревая их поверхностный слой токами высокой частоты. Толщина закаленного слоя составляет 1...1,5 мм, а твердость НКС 55...62. После такой термической обработки материал пальца с внутренней стороны стенок сохраняет свои вязкие свойства и хорошо сопротивляется ударным нагрузкам, а наружный закаленный слой их приобретает повышенную износостойкость. Пальцы тщательно шлифуют и полируют, с тем, чтобы на рабочей поверхности не оставалось каких-либо рисок или следов обработки, вызывающих концентрацию опасных для прочности местных напряжений.

Чтобы в процессе работы поршневые пальцы не выходили из отверстий бобышек и не могли повредить зеркало цилиндра, их фиксируют в строго заданном положении относительно шатуна или поршня. По способу фиксации их подразделяют на плавающие и закрепленные. Последние неподвижно фиксируют в головке шатуна или в бобышках поршня, поэтому угловое перемещение они сохраняют только в бобышках (рис. 21, б) или в головке шатуна (рис. 21, в). В современных конструкциях неподвижность пальца относительно головки шатуна достигают путем запрессовки пальца в головку с заданным натягом (например, в двигателях ВАЗ натяг составляет 0,01...0,042 мм при диаметре пальца 22 мм).

При неподвижной фиксации поршневых пальцев в шатуне или бобышках поршня отдельные участки их нагружаются неравномерно, а, следовательно, и неравномерно изнашиваются. Чтобы устранить этот недостаток, применяют так называемые плавающие пальцы, которые фиксируют только от осевого смещения, как показано на рис. 21, а, г. В процессе работы они могут свободно поворачиваться, как в головке шатуна, так и в бобышках поршня, что способствует более равномерному их износу. В холодном состоянии палец должен плотно без качки входить в отверстие втулки верхней головки шатуна, а по отверстиям в бобышках поршня из алюминиевых сплавов его подбирают с тугой посадкой. Необходимость этого обусловливается разницей в коэффициентах линейного расширения у алюминиевых поршней и стальных пальцев. Опыт показывает, что в прогретом двигателе зазоры между поршневым пальцем и отверстиями в бобышках и головке шатуна выравниваются. Для облегчения сборки алюминиевые поршни рекомендуется подогревать до 60...80°С путем погружения в горячую жидкость.

Осевую фиксацию плавающих пальцев осуществляют с помощью стопорных пружинных колец круглого или прямоугольного сечения (рис. 21, а) и реже для этой цели используют грибки из мягкого металла (рис. 21, г). Стопорные кольца устанавливают в канавках, проточенных для них в отверстиях бобышек, несущих поршневой палец. Из канавок их вынимают с помощью отогнутых внутрь концов или имеющихся у них отверстий (рис. 21, а). Грибки, или заглушки, из мягкого металла (обычно из алюминия) запрессовывают с двух сторон в отверстия поршневого пальца. При осевом перемещении грибки поршневого пальца соприкасаются с зеркалом цилиндра, но не разрушают стенок.

Поршневые пальцы двухтактных двигателей с торцов закрываются иногда заглушками, предотвращающими возможное перетекание газов между впускными и выпускными окнами. От осевого перемещения пальцы в этих двигателях фиксируют стопорными кольцами (рис. 21, д).

### Шатунная группа

Кроме шатуна в эту группу входит комплект подшипников верхней и нижней его головок, шатунные болты с гайками и элементами их фиксации (рис. 22).

Шатун служит связующим звеном между поршнем и кривошипом коленчатого вала, поэтому совершает сложное движение и подвергается действию знакопеременных, носящих ударный характер нагрузок от газовых сил и сил инерции. Шатуны состоят из трех конструктивных элементов: стержня, верхней (поршневой) головки и нижней (кривошипной) головки.

Нагрузка на шатун, таким образом, изменяется от растяжения к сжатию и довольно значительно. Шатун должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать максимальные усилия растяжения, и в то же время жестким, чтобы не изгибаться при сжатии. Чтобы сочетать жесткость с легкостью, потому что вес опять очень важен, стержни всех шатунов делают двутавровыми в сечении. Площадь поперечного сечения стержня имеет переменную величину: минимальное сечение находится у верхней головки, а максимальное – у нижней головки. Обычно обеспечивают плавный переход от стержня к головкам, что способствует повышению общей жесткости шатуна.

Стальные шатуны остаются наиболее распространёнными. Они или штампуются (что дешевле), или изготавливаются ковкой (более прочные), но и те и другие подвергаются упрочнению закаливанием. В некоторых последних моделях обнаруживаются шатуны из алюминиевых сплавов и проводятся эксперименты по применению шатунов из композитных материалов, когда алюминий упрочняется керамическими волокнами. Высокофорсированные, спортивные двигатели, как правило, используют титановые шатуны.

Верхняя головка имеет форму, близкую к цилиндрической, но в каждом конкретном случае ее выбирают с учетом методов фиксации поршневого пальца и его смазки. Если поршневой палец закрепляют в поршневой головке шатуна, то она не работает на износ и изготовляется без втулки с относительно небольшой длиной, равной примерно ширине наружной полки стержня шатуна (рис. 23, а). При других методах фиксации поршневых пальцев в верхнюю головку шатуна в качестве подшипника запрессовывают втулки из оловянистой бронзы с толщиной стенок от 0,8 до 2,5 мм (рис. 23, б-д). Тонкостенные втулки изготовляют свертными из листовой бронзы и обрабатывают под заданный размер поршневого пальца после запрессовки в головку шатуна, например в двигателях ЗМЗ и ЗИЛ-130. В тракторных двигателях, применяются биметаллические сталебронзовые втулки с толщиной слоя бронзы (БрОФ 6,5-0,15), равной 0,3...0,5 мм.

Втулки верхней головки шатунов смазывают разбрызгиванием или под давлением. В рассматриваемых двигателях широкое распространение получила смазка разбрызгиванием (ЗМЗ, ЗИЛ). Капельки масла при этом попадают в головку через одно или несколько больших с широкими фасками на входе маслоулавливающих отверстий (рис. 23, б) или через глубокую прорезь (рис. 23, в). Подачу масла под давлением применяют только в двигателях, работающих с повышенной нагрузкой на поршневые пальцы (дизели ЯМЗ). Масло подводят в них из общей системы смазки через канал в стержне шатуна (рис. 23, е). Двигатели, работающие со струйным охлаждением днища поршней, имеют на верхней головке шатуна специальные форсунки для подачи и распыливания масла (рис. 23, б).

Нижние головки шатунов двигателей делают разъемными с упрочняющими приливами и ребрами жесткости. Типичные конструкции разъемных головок с прямым (нормальным) плоским разъемом показаны на рис. 22. Основная их половина откована совместно со стержнем 3, а отъемную половину 6, называемую крышкой нижней головки, или просто крышкой шатуна, скрепляют с основной двумя шатунными болтами 8. Иногда крышку крепят четырьмя и даже шестью болтами или шпильками. Отверстие в большой головке шатуна обрабатывают в собранном состоянии с крышкой (рис. 24, б), поэтому ее нельзя переставлять на другой шатун или изменять принятое положение на 180° относительно шатуна, с которым она была спарена до расточки. Чтобы предотвратить путаницу, на основной половине головки и на крышке, у плоскости их разъема, выбивают одинаковые порядковые номера.

Для ДВС с блок-картерным остовом желательно, чтобы большая головка шатуна свободно проходила через цилиндры и не затрудняла выполнение монтажно-демонтажных работ. Поэтому развитые нижние головки изготовляют с косым разъемом, как сделано это в дизелях ЯМЗ-236 и др. (рис. 24, б-д). Плоскость косого разъема головки располагают под углом 45° к продольной оси стержня шатуна (в отдельных случаях возможен угол разъема 30° или 60°). Габаритные размеры таких головок после удаления крышки резко уменьшаются. При косом разъеме крышки чаще всего крепят болтами, которые ввертывают в основную половину головки. Реже для этой цели применяют шпильки. В отличие от нормальных (прямых) разъемов (рис. 24, а) косые разъемы головок (рис. 24, б, в, г) позволяют несколько разгружать шатунные болты от разрывающих усилий, а возникающие при этом боковые усилия воспринимаются треугольными и прямоугольными шлицами, или буртиками охватывающих крышек, сделанными на стыкующихся поверхностях головки. Шлицевые и другие фигурные поверхности в разъемах в сравнении с плоскими (гладкими поверхностями) уменьшают их жесткость, а технологически они сложнее, поэтому для головок с косыми разъемами тоже стали применять плоские стыковочные поверхности с фиксирующими (установочными) штифтами, как, например, в дизеле СМД-62 (рис. 24, д).

Сейчас становится общей практикой не разрезать нижнюю головку шатуна, а подвергать закаленные шатуны контролируемому раскалыванию нижней головки. Когда нижняя головка собирается, обе ее части стыкуются практически совершенно, обеспечивая превосходное совпадение разлома во всех направлениях.

Шатунные болты нижних головок шатунов с нормальной плоскостью разъема в подавляющем большинстве случаев являются одновременно установочными, точно фиксирующими положение крышки относительно шатуна. Такие болты и отверстия под них в головке обрабатывают с высокой точностью, как установочные штифты или втулки. Шатунные болты или шпильки при любых разъемах головок относятся к исключительно ответственным деталям, обрыв которых связан с тяжелыми аварийными последствиями, поэтому их изготовляют весьма тщательно с плавными переходами между элементами конструкции и подвергают термообработке. Стержни болтов изготовляют с проточками в местах перехода к резьбовой части и около головок. Это увеличивает их податливость и приспособляемость при нарушении строгой параллельности между плоскостями прилегания шатунных гаек с соответствующими поверхностями шатуна, а следовательно, предупреждает и возможный перенатяг резьбы весьма ответственного резьбового соединения. Проточки делают без подрезов с диаметром, равным примерно внутреннему диаметру резьбы болта (рис. 24).

В автомобильных двигателях шатунные болты и гайки к ним изготовляют из сталей марок 45Х, 40ХН, 40ХНМА и др. Чтобы предотвратить возможное проворачивание шатунных болтов при затягивании гаек, их головки делают с вертикальным (по оси болта) срезом, а в зоне сопряжения кривошипной головки шатуна со стержнем выфрезовывают площадки или углубления с вертикальным уступом, удерживающим болты от проворачивания (рис. 24).

Затяжку шатунных болтов выбирают из условий нераскрытия стыка разъемной головки, поэтому усилие затяжки строго нормируют и контролируют с. помощью динамометрических ключей. Так, в бензиновых двигателях момент затяжки составляет 70...80 Н·м, а в дизелях до 180 Н·м. Однако затяжка шатунных болтов сверх установленного недопустима, так как приводит к опасной вытяжке у них резьбы. В традиционных конструкциях гайки шатунных болтов тщательнее шплинтовали или фиксировали замковыми шайбами, контргайками и т.д., а в новых – применяют самоконтрящиеся (плотные) резьбовые соединения, достаточно надежные в эксплуатации.

Подшипники нижней головки шатуна автомобильных и тракторных двигателей изготовляют в виде тонкостенных вкладышей, являющихся подшипниками скольжения, для которых применяют сплавы, обладающие высокими антифрикционными свойствами и необходимой механической стойкостью. Только в редких случаях применяют подшипники качения, причем наружными и внутренними обоймами (кольцами) для их роликов служат сама головка шатуна и шейка вала. Головку в этих случаях делают неразъемной, а коленчатый вал – составным или разборным. Поскольку вместе с изношенным роликовым подшипником приходится иногда заменять весь шатунно-кривошипный узел, то широкое применение подшипники качения находят лишь в сравнительно дешевых двигателях мотоциклетного типа.

Из антифрикционных подшипниковых сплавов в современных двигателях чаще всего применяют баббиты на свинцовой основе, алюминиевые высокооловянистые сплавы и свинцовистую бронзу.

Вкладыши нижней головки шатуна, или шатунные вкладыши, изготовляют сменными взаимозаменяемыми с номинальными и ремонтными размерами, т.е. рассчитанными на определенное уменьшение диаметра шеек вала при ремонте двигателя. Общий вид вкладышей показан на рис. 22. Два вкладыша 7, поставленные в головку, образуют ее подшипник. Вкладыши имеют стальную, реже бронзовую, основу с нанесенным на ней слоем антифрикционного сплава. Различают вкладыши толстостенные и тонкостенные. Вкладыши несколько увеличивают; габариты и массу нижней головки шатуна, особенно толстостенные, имеющие толщину стенок более 3...4 мм, поэтому последние применяются только для сравнительно тихоходных двигателей (однако 4-миллиметровые вкладыши также относят иногда к тонкостенным).

Шатуны автомобильных двигателей, как правило, оснащают тонкостенными вкладышами с толщиной около 2 мм, изготовленными из стальной ленты толщиной 1,5...1,7 мм, покрытой антифрикционным сплавом, слой которого составляет всего 0,2...0,4 мм. Такие двухслойные вкладыши называют биметаллическими.

В настоящее время получили распространение трехслойные так называемые триметаллические тонкостенные вкладыши, у которых на стальную ленту сначала наносят подслой, например медно-никелевый, а потом уже антифрикционный сплав. Трехслойные вкладыши для шатунных подшипников дизелей состоят из стальной основы, слоя свинцовистой бронзы, толщина которого обычно составляет 0,3...0,7 мм, покрытого сверху тонким слоем (примерно, 0,03 мм) свинцово-оловянистого сплава, что улучшает прирабатываемость вкладышей, предохраняет их от коррозии, от схватывания в период приработки и повышает усталостную прочность основного антифрикционного слоя. Трехслойные вкладыши допускают большие удельные давления на подшипники, чем биметаллические.

Гнезда под вкладыши и сами вкладыши обрабатывают с точностью, обеспечивающей полную взаимозаменяемость для данного двигателя, что значительно упрощает ремонт. При этом вкладыши отштамповывают под номинальный размер гнезда, но, добиваясь надлежащего прилегания вкладышей к постелям и лучшего контакта со стенками головки шатуна, их дополнительно обжимают в специальном штампе так, чтобы в свободном состоянии они имели строго заданную форму с определенным увеличением диаметра в зоне разъема, т.е. на стыке. Вследствие такого распрямления вкладышей при последующей установке на место их приходится вдавливать в гнездо, что облегчает, кстати, монтаж узла. Кроме заданного распрямления обеспечивают и обязательное (в пределах 0,1 мм) выступание стыковой кромки вкладышей над плоскостью разъема гнезда с той целью, чтобы при затягивании шатунных болтов обеспечивался гарантированный натяг, предотвращающий проворачивание вкладышей. Эта же задача частично возлагается и на фиксирующий ус, который отгибают у одной из кромок вкладыша. Фиксирующий ус входит в специальную пазовую канавку, выфрезеровываемую в стенке головки у разъема (см. рис. 22) и служит установочным при монтаже. Толстостенные вкладыши фиксируют штифтами. Шатунные подшипниковые вкладыши быстроходных двигателей смазывают маслом, поступающим через сверление в кривошипе. Для поддержания давления в смазочном слое и увеличения его несущей способности рабочую поверхность шатунных вкладышей рекомендуют выполнять без маслораспределительных дуговых или продольных сквозных канавок, но с обязательными выемками (холодильниками) на стыках верхнего и нижнего вкладышей подшипника. Диаметральный зазор между вкладышами и шатунной шейкой вала в бензиновых двигателях составляет 0,025...0,08 мм, в дизелях до 0,09...0,14 мм.

Одинарные шатуны, конструкции которых подробно рассмотрены выше, получили большое распространение не только в однорядных, но и в двухрядных автомобильных двигателях. В последнем случае на каждую кривошипную шейку вала рядом друг с другом устанавливают по два одинарных шатуна. Вследствие этого один ряд цилиндров смещается относительно другого вдоль оси вала на величину, равную ширине нижней головки шатуна. Чтобы уменьшить такое смещение цилиндров, нижнюю головку изготовляют с возможно меньшей шириной, а иногда шатуны изготовляют с асимметричным стержнем.

Использование обычных одинарных шатунов в двухрядных двигателях приводит к увеличению длины шатунной шейки вала и общей длины двигателя, но в целом такая конструкция является самой простой и экономически целесообразной. Шатуны имеют одинаковую конструкцию, создаются и одинаковые условия работы для всех цилиндров двигателя.

Сочлененные шатунные узлы представляют единую конструкцию, состоящую из двух спаренных между собой шатунов. Их обычно используют в многорядных двигателях. По характерным признакам конструкции различают вильчатые, или центральные, и конструкции с прицепным шатуном (рис. 25).

У вильчатых шатунов (рис. 25, а) оси больших головок совпадают с осью шейки вала, в связи с чем их называют также центральными. Большая головка главного шатуна 1 имеет вильчатую конструкцию, а головку вспомогательного шатуна 2 устанавливают в развилку главного шатуна. Его называют внутренним, или средним, шатуном. Оба шатуна имеют разъемные нижние головки и снабжаются общими для них вкладышами 3, которые от проворачивания чаще всего фиксируют штифтами, расположенными в крышках 4 вильчатой головки. У зафиксированных таким образом вкладышей внутренняя поверхность, соприкасающаяся с шейкой вала, полностью покрывается антифрикционным сплавом, а наружная только в средней части, т.е. в зоне размещения вспомогательного шатуна. Если вкладыши не фиксируют от проворачивания, то поверхности их с обеих сторон полностью покрывают антифрикционным сплавом. Такие вкладыши изнашиваются более равномерно. Конструкции с прицепным шатуном проще в производстве и обладают надежной жесткостью. Примером такой конструкции может служить шатунный узел дизеля Д-12 (рис. 25, б). Он состоит из главного 1 и вспомогательного прицепного 3 шатунов.

Главный шатун имеет верхнюю головку и двутавровый стержень обычной конструкции. Нижняя его головка снабжена тонкостенными вкладышами, залитыми свинцовистой бронзой, и выполнена с косым разъемом относительно стержня главного шатуна; иначе скомпоновать ее нельзя, так как под углом 67° к оси стержня на ней размещают две проушины 4, предназначенные для крепления прицепного шатуна 3. Крышку главного шатуна крепят шестью шпильками 6, завернутыми в тело шатуна, причем от возможного проворачивания их фиксируют штифтами 5.

Прицепной шатун 3 имеет двутавровое сечение стержня, обе головки его неразъемные, и поскольку условия их работы аналогичны, они снабжены бронзовыми подшипниковыми втулками. Сочленение прицепного шатуна с главным осуществляют с помощью пальца 2, закрепленного в проушинах 4. В конструкциях V-образных двигателей с прицепным шатуном последний располагают относительно стержня главного шатуна справа по вращению вала, чтобы уменьшить боковое давление на стенки цилиндра, Если при этом угол между осями отверстий в проушинах крепления прицепного шатуна и стержня главного шатуна больше угла развала между осями цилиндров, то ход поршня прицепного шатуна больше хода поршня главного шатуна. Объясняется это тем, что нижняя головка прицепного шатуна описывает не окружность, как головка главного шатуна, а эллипс, большая ось которого совпадает с направлением оси цилиндра, поэтому у поршня прицепного шатуна S>2r, где S - величина хода поршня, а r - радиус кривошипа. Например, в дизеле Д-12 оси цилиндров расположены под углом 60°, а оси отверстий в проушинах 4 пальца нижней (большой) головки прицепного шатуна и стержня главного шатуна под углом 67°, вследствие чего разница в величине хода поршней составляет в нем 6,7 мм.

При сборке рассматриваемых быстроходных двигателей шатуны подбирают из условий, чтобы входящие в комплект экземпляры, имели минимальную разницу по массе. Так, в двигателях ЗМЗ и ряде других верхнюю и нижнюю головки шатунов подгоняют по массе с отклонением ± 2 г. Лишний металл снимают с бобышек-приливов крышки шатуна и верхней головки.

### Коленчатые валы

Коленчатый вал является самой трудоемкой в изготовлении и самой дорогостоящей деталью поршневых двигателей. Под действием резко изменяющихся по величине и направлению газовых сил и сил инерции коленчатый вал вращается с переменной угловой скоростью, вследствие чего испытывает упругие колебания, подвергается скручиванию, изгибу, сжатию или растяжению, а также тепловым воздействиям. Все это вызывает деформацию элементов вала и порождает его осевые и крутильные колебания, явления усталости материала и, как следствие, повышенный износ шеек, а иногда и поломку вала. Поэтому вал должен обладать достаточной прочностью, жесткостью и износостойкостью при сравнительно небольшой массе.

Сделать коленчатый вал жестким совсем не легко, потому что он воспринимает нагрузки от отдельных цилиндров через нижние головки шатунов.

Практически все коленчатые валы изготавливаются, как одно целое, но теоретически имеется возможность изготовить вал с помощью сварки, прессовой посадки и соединением из серии небольших компонентов. Сборные коленчатые валы, которые в прошлом использовались в некоторых двигателях небольшого рабочего объема, имели два преимущества: они не требовали сложного и дорогого литья и давали возможность изготавливать нижние головки шатунов неразборными. Собирали шатуны вместе с коленчатым валом как один узел. Но этот узел было очень трудно изготовить с достаточной точностью, и как ни старались их качественно собрать, в процессе долгой и тяжелой работы они начинали разбалтываться.

Огромное большинство современных коленчатых валов изготавливается литьем из высокопрочного чугуна, хотя, если нужна большая прочность, в дизельных и некоторых мощных бензиновых двигателях применяют стальные, кованые валы. Некоторые «экзотические» двигатели, изготовленные в очень маленьких количествах, имеют коленчатые валы, выточенные на станке из стальной болванки, потому что, несмотря на высокую стоимость такого способа производства, это обходится дешевле, чем организовать отливку или ковку для малой серии (которые потом все равно потребуют механической обработки, хотя и не такой сложной).

В большинстве современных двигателей коленчатые валы после механической обработки подвергаются дополнительному упрочнению. Поверхности шеек коленчатого вала обрабатываются с помощью химического упрочнения при нагреве, а края шеек скругляются, чтобы повысить прочность и сопротивление усталостному разрушению.

В сущности, коленчатый вал состоит из серии коренных шеек и выступающих шатунных шеек, которые могут иметь выступы в обратном направлении, образуя противовесы. «Полностью уравновешенный» коленчатый вал имеет противовесы на противоположной стороне каждого выступа шатунной шейки. Коренные шейки в основном расположены с теми же интервалами, что и центры цилиндров. Коренные шейки всегда больше в диаметре, чем шатунные, и коленчатый вал проще сделать жестким, если коренные и шатунные шейки перекрывают друг друга, если смотреть с конца вала. Очевидно, что намного легче добиться перекрытия шеек при короткоходном и, может быть, сверхплоском двигателе.

Конструкции коленчатых валов имеют сложную пространственную форму, предопределяемую числом цилиндров и коренных опор. Их разделяют на полноопорные и неполноопорные. Почти все современные двигатели имеют коренные подшипники между каждым цилиндром, то есть в 4-цидиндровом рядном двигателе есть пять коренных подшипников, три между цилиндрами и по одному с обоих концов вала. В V-образных двигателях подшипники установлены между каждой парой противолежащих цилиндров, так, например, двигатель V-6 имеет четыре подшипника. Примеры конструкций валов двигателей показаны на рис. 26. Изготовляют их методом ковки или литья из среднеуглеродистых сталей, например, марок 45А, 45Г2, 50Г; легированных сталей 45ХН, 40ХНМА или из высококачественных прочных чугунов (магниевого, никельмолибденового и др.).

Кроме коренных 12, шатунных 11 шеек и щек 13 к элементам коленчатых валов относят также его хвостовик 6 и носок 7 и противовесы 14. Представленный на рисунке вал бензинового двигателя выполнен совместно с противовесами, а вал дизеля – со съемными противовесами. Хвостовиком называют заднюю часть 6 вала, которая в автомобильных двигателях заканчивается фланцем 7, снабженным отверстиями для крепления маховика. В торце хвостовика растачивают гнездо 8 под опорный подшипник первичного вала коробки передач, а на цилиндрической его поверхности размещают маслоотражательный буртик 10 и маслоотгонную нарезку (спиральную канавку) 9 или же делают гладкую шейку под уплотнительный сальник.

Носком называют переднюю часть 1 вала, на которой устанавливают: шестерню привода газораспределения, маслоотражатель и шкив вентилятора, а в резьбовое отверстие 15 с торца - храповик, необходимый для проворачивания коленчатого вала при пуске двигателя вручную. Если ручной пуск не предусмотрен, то вместо храповика ставят болт, обеспечивающий только крепление деталей на носке вала. В канавку 2 закладывают шпонку, фиксирующую в строго заданном положении шестерню привода газораспределения и удерживающую от проворачивания на носке другие детали. В каждом современном двигателе, привод для работы клапанов осуществляется с помощью цепи или зубчатого ремня от звездочки, установленной на переднем конце коленчатого вала. Масляный насос сейчас, как правило, расположен вокруг переднего носка коленчатого вала (хотя альтернативой является масляный насос, погруженный в масло в поддоне и приводимый в действие шестернями от коленчатого вала). Коленчатый вал должен также приводить в действие все другие вспомогательные устройства: водяной насос, генератор, насос гидроусилителя, компрессор кондиционера. Сегодня наиболее распространен способ привода этих устройств с помощью длинного многоручьевого ремня, охватывающего змеевидным образом приводной шкив, расположенный на носке коленчатого вала, и шкивы вспомогательного оборудования (с успокоителями и натяжителями там, где это необходимо).

Это изящное решение приносит некоторые неприятности: все шкивы должны находиться в одной плоскости, а если ремень разрывается, все сразу отказывает. Но современные широкие, тонкие и тщательно сконструированные ремни никогда не рвутся, во всяком случае, при обычных обстоятельствах, в отличие от старых клиновидных ремней, которые были во много раз более подвержены износу и разрушениям.

Противовесы 14 устанавливают на щеках 13 со стороны, противоположной кривошипу; в многооборотных двигателях они служат для полной или частичной разгрузки коренных опор от местных центробежных сил. Используют их и в целях уравновешивания двигателей, например, от продольного момента.

Для увеличения износостойкости шеек вала наружные поверхности их закаливают токами высокой частоты на глубину примерно 3 мм до твердости не менее 45...55 НRС и тщательно обрабатывают (шлифуют и полируют, причем овальность шеек не должна превышать 0,01 мм). Толщину закаленного слоя выбирают с учетом уменьшения диаметра шеек от перешлифовок при ремонтах двигателя.

Шейки вала с целью уменьшения его веса часто выполняют полыми, что легко достигается при отливке валов (рис. 27). Масло от коренных к шатунным шейкам подают здесь с помощью трубочек, которые запрессовывают в отверстия, просверленные через стенки полости коренных шеек. Эти каналы выполняют жизненную задачу снабжения подшипников маслом под определенным давлением, создаваемым насосом. Без масла двигатель быстро выйдет из строя. Даже несколько секунд масляного голодания, например, если масляный насос, расположенный в поддоне, приоткроется во время сильного наклона автомобиля при низком уровне масла, может вызвать серьезное повреждение двигателя. Не существует способа адекватной смазки подшипников, кроме подачи масла под давлением.

Для фиксации трубочек в нужном положении их слегка изгибают, как показано на рис. 27, а. Полости 1 в шатунных шейках, закрытые с двух сторон резьбовыми пробками, образуют грязеуловители. Однако отверстия 4 для подачи масла к шатунным подшипникам при таком соосном с шейкой расположении полости должны быть просверлены на уровне оси шейки или несколько ниже ее и перпендикулярно плоскости кривошипа. Тогда взвешенные в масле твердые тяжелые частицы, включая продукты износа, отбрасываемые центробежной силой к наиболее удаленным от оси вращения стенкам полости, не попадают в шатунные подшипники.

Дополнительная центробежная очистка масла в грязеуловителях шатунных шеек получила широкое распространение в двигателестроении. Шатунные шейки кованых валов с этой целью специально рассверливают. Получаемые таким образом грязеуловители изображены на рис. 26, а, б и рис. 27, б, в, где показаны кривошипы рядных и V-образных двигателей. Подвод масла к шатунному подшипнику осуществляют иногда через медную трубочку, погружаемую своим заборным концом непосредственно в грязеулавливающую полость. На каждой шатунной шейке V-образных двигателей размещают по два шатуна, поэтому и грязеулавливающие полости 4, закрываемые резьбовыми пробками 3 (см. рис. 26, а), высверлены здесь с двух сторон кривошипа, масло в которые подводят по каналу 5 от коренных шеек 12. При наличии на шейке одного шатуна достаточно одной полости, выполненной по схеме рис. 27, б.

Размеры (диаметр и длину) шеек вала выбирают с учетом ранее выполненных конструкций, а затем уточняют их поверочным расчетом. Шатунные шейки у каждого вала, как правило, имеют одинаковый размер, а коренные часто различаются своей длиной. Наибольшую длину обычно имеют крайние шейки, особенно задняя шейка, примыкающая к хвостовику вала, несущая дополнительную нагрузку от маховика и сцепления. Так, длина задней шейки коленчатого вала ЗИЛ-130 составляет 45 мм против 31 мм у других его коренных шеек. Разные по длине коренные шейки в дизелях Д-144, Д-240, А-41Т, а вот в дизеле Д-160 и бензиновом двигатель ЗМЗ-66 все коренные шейки одинаковой длины. Это позволяет применять взаимозаменяемые вкладыши для всех коренных подшипников, что экономически более оправдано. Наряду с крайними шейками в ряде конструкций удлиняют средние коренные опоры (например, дизель Д-260Т), если это требуется по условиям компоновки двигателя, но в целом длину коренных шеек вала стремятся уменьшить. Чем короче шейки меньше общая длина вала, тем большую жесткость приобретает его конструкция.

Жесткость вала повышается также за счет перекрытия шеек. Это особенно резко проявляется в современных короткоходных автомобильных двигателях, у которых сумма радиусов rк+rш коренной и шатунной шеек всегда бывает больше радиуса r кривошипа (рис. 28, б).

Для повышения общей и усталостной прочности вала сопряжение его щек с шейками выполняют с плавными переходами (рис. 28, б) – галтелями. Радиусы галтелей рекомендуется выбирать в пределах 0,06...0,1 от диаметра шеек, но поскольку развитые галтели уменьшают активную длину шеек (их цилиндрическую часть, находящуюся под вкладышами), то целесообразно галтели делать двойными: от шейки к технологическому пояску с радиусом r1 (основная доля радиусного перехода) и далее к телу щеки с радиусом r2, как показано на рис. 28, б. С целью увеличения радиуса галтели выполняют иногда в виде так называемого поднутрения (см. рис. 26). Небольшой технологический поясок в зоне сопряжения щек с шейками является обязательным элементом конструкции вала. При обработке вала он предохраняет шлифовальный круг от возможного опасного удара щеки. Щеки вала имеют овальную, круглую или призматическую (прямоугольную) формы. Призматические щеки наиболее простые, но по условиям прочности они получаются сравнительно толстыми, что переутяжеляет вал и увеличивает его габарит. Поэтому валы с призматическими щеками выполняют с округлыми кромками и углами (рис. 28, а). Следует отметить, что с целью уменьшения массы вала малонагруженные части щек (кромки со стороны, противоположной сопряжению с шейками вала) при любой их форме срезают, как показано на рис. 28, а-д.

Круглые щеки (рис. 28, в) удобны для механической обработки и обладают достаточной прочностью при относительно малой толщине. Круглые щеки имеют, например, коленчатые валы V-образных двенадцати цилиндровых дизелей ЯМЗ-240 и Д-12. Такие щеки можно использовать непосредственно в качестве коренных опор на подшипниках качения. В этих случаях применяют иногда разборные коленчатые валы, снабжаемые шариковыми или роликовыми подшипниками (рис. 28, е).

Овальные щеки (рис. 28, б) по своей прочности мало, чем уступают круглым щекам, но при такой их форме удается лучше использовать металл и обеспечивать плавные переходы между отдельными элементами конструкции вала, поэтому их широко применяют в автомобильных быстроходных двигателях.

Противовесы, изготовленные отдельно от щек, крепят к ним на шпильках или болтах (рис. 28, г, д). Гайки шпилек и болты тщательно при этом блокируют от возможного ослабления затяжек. Иногда их прихватывают электросваркой. Толщину противовесов выбирают такой, чтобы при ремонте двигателя последние не затрудняли перешлифовку шеек вала.

Конструкция коленчатого вала значительно отличается в зависимости от величины давлений, развиваемых при сгорании. Коленчатый вал турбодизеля с непосредственным впрыском Duratorq DI для Ford Mondeo (рис. 29), изготавливаемый ковкой, имеет большой переход между коренными и шатунными подшипниками и восемь противовесов, по два на каждый цилиндр. Участки поверхности между шейками и щеками самые уязвимые для концентрации нагрузок и поэтому для их, обработки применяется специальная технология, чтобы гарантировать необходимую величину переходного радиуса, который дает возможность избежать риска появления трещин на поверхности, которые, в свою очередь, могут привести к усталостному разрушению. С другой стороны, существенно меньше нагруженный коленчатый вал 4-цилиндрового бензинового двигателя Mondeo, изготавливается литьем из чугуна и имеет только четыре противовеса, что дает возможность изготовить двигатель существенно легче.

Подшипники коренных опор автомобильных двигателей изготовляют в виде тонкостенных биметаллических или триметаллических вкладышей, аналогичных с вкладышами шатунных подшипников. От последних они отличаются только большей толщиной стальной ленты, из которой их штампуют. Для большинства отечественных двигателей применяют вкладыши коренных подшипников с общей толщиной 2,4 мм.

Фиксация вала от осевого смещения осуществляется в коренных опорах; смещения допускают в пределах всего 0,2 мм. Как правило, для фиксации используют только одну из коренных опор, с тем, чтобы при тепловом расширении сохранялась возможность перемещения, как самого вала, так и элементов остова двигателя. Такими являются либо крайние опоры (задняя – в двигателях ЯМЗ-236, СМД-62, А-41Т, Д-240, ВАЗ; у носка вала – во всех двигателях ЗМЗ и ЗИЛ-130), либо средняя опора (двигатели Д-160Т, Д-Ц4). При косозубом шестеренчатом или цепном приводе кулачкового вала газораспределения для фиксации вала рекомендуется использовать переднюю коренную опору.

На рис. 30 показана типичная фиксация вала для двигателей ЗМЗ и других, когда используют переднюю коренную опору. Осевое перемещение вала воспринимается здесь двумя упорными шайбами 5 и 6, изготовленными из листовой стали с нанесенным на одну их сторону антифрикционным слоем. Передняя шайба 6 подшипниковой стороной обращена к упорной стальной шайбе 7, посаженной на шпонке 8 и зажатой между распределительной шестерней 9 и торцом первой коренной шейки вала. Стальная полированная шайба, опираясь на подшипниковый слой шайбы 6, ограничивает перемещение вала назад. Задняя шайба 5 подшипниковой стороной обращена к технологическому отшлифованному буртику передней щеки и ограничивает перемещение вала вперед. От проворачивания шайбу 6 удерживают двумя штифтами 4, запрессованными в стенку блока и крышку переднего коренного подшипника, а шайба 5 – выступом (зубом), который входит в паз, сделанный на крышке 10 коренного подшипника. Величину осевого перемещения выдерживают в пределах 0,075...0,175 мм за счет подбора толщины передней шайбы 6. При фиксации коленчатого вала с использованием средней или задней коренной опоры применяют не шайбы, а полукольца 15, которые устанавливают на штифтах.

Уплотнение вала автомобильных двигателей на выходе из картера должно быть особенно надежно, иначе возможна как утечка масла из поддона, так и проникновение пыли в картерную полость двигателя.

Утечка масла повышает его расход, но опасно и проникновение пыли, вызывающей абразивный износ трущихся деталей кривошипно-шатунного механизма.

Коленчатый вал уплотняют с помощью различных сальников, а также масло- и пылеотражающих устройств. Уплотнение носка вала двигателя ЗМЗ-66 (рис. 30, а) состоит из самоподжимного резинового сальника 13, который вмонтирован в штампованный ободок, выполненный заодно целое с деталью, образующей маслоотводный кольцевой желобок, и вместе с ним запрессован в гнездо крышки 3 распределительных шестерен. Чтобы уменьшить приток масла к сальнику 13, кроме приданного ему маслоотводного желобка на крышку 3 напрессовывают еще одну штампованную деталь, образующую второй маслоотводной кольцевой желобок 12, а на вал устанавливают штампованную маслоотражающую шайбу 11, вращающуюся вместе с последним. Маслоотражатель, состоящий из фасонной шайбы 7 и желобка 12, обеспечивает первичную стадию отвода масла, от носка вала. С внешней стороны отверстие в крышке 3, через которое проходит носок вала, защищено штампованным пылеотражателем 7, напресованным на ступицу 1 и вращающимся вместе со шкивом 16 привода вентилятора. Пылеотражатель 14 препятствует проникновению к сальнику и в картер пыли. В большинстве случаев применяют более простые уплотнительные устройства (рис. 30, б, в), но все они имеют сальник 13, маслоотражатель 11 и желобок 12, который предусматривают иногда в самой литой крышке 3 (двигатель Д-144 и др.). Защиту сальника от излишнего притока к нему масла применяют во многих конструкциях (двигатели Д-240, ЗИЛ-130, ЯМЗ-238Н и др.).

Для уплотнения заднего конца коленчатого вала – хвостовика применяют сальники 3 из прографиченного асбестового шнура (рис. 31, а), который укладывают в канавки, прорезанные в блоке цилиндров и в крышке коренного подшипника или в специальном отдельном сальникодержателе, которым снабжают двигатель. Поскольку разъем картера в рассматриваемом двигателе расположен ниже оси коленчатого вала, то сальникодержатель 4 имеет еще дополнительные боковые резиновые уплотнения 5, предотвращающие утечку масла через его вертикальный стык.

Надежное уплотнение заднего конца вала обеспечивают также совместным действием маслоотражательного буртика 9 с маслосгонной нарезкой 10, которую успешно применяют как самостоятельное устройство или в сочетании с прографиченными сальниками. Маслосгонная нарезка представляет собой спиральную канавку, содержащую всего два-три полных витка, обеспечивающих отвод масла в сторону картера (например, по каналу 2). На коленчатых валах автомобильных и тракторных двигателей такую нарезку делают правой (если смотреть со стороны носка вала). Наиболее распространены уплотнения, состоящие из резинового

самоподжимного сальника, маслоотражателя, и маслоотводной канавки, как, например, в двигателях КамАЗ-740, СМД-62, Д-144 и др. Во всех случаях масло полностью возвращают в поддон картера двигателя.

Схемы компоновок коленчатого вала выбирают так чтобы вне зависимости от тактности двигателя, числа и расположения цилиндров обеспечивалось равномерное чередование рабочих ходов. Так, в однорядных двигателях колена вала, равноотстоящие от его середины (от оси симметрии), располагают с этой целью в одной плоскости, т.е. придают им зеркальное расположение.

Чередование рабочих ходов в цилиндрах называют порядком работы двигателя. Для принятого взаиморасположения шатунных шеек вала или угла сдвига его колен существуют несколько порядков работы, но используют тот из них, который обеспечивает более равномерное распределение нагрузки по длине вала. Последовательно работающие цилиндры двигателя должны отстоять друг от друга как можно дальше. Типичные схемы компоновок коленчатых валов четырехтактных двигателей и предпочтительный для них порядок работы приведены в табл. 1.

В четырехцилиндровых двигателях рабочие ходы чередуются через интервалы, равные 720°/4=180°. В рядных двигателях этому условию удовлетворяет коленчатый вал, колена которого попарно расположены в одной плоскости – два крайних повернуты на 180° относительно двух средних, поэтому при вращении вала поршни крайних (первого и четвертого) и средних (второго и третьего) цилиндров имеют встречное движение, облегчая уравновешивание двигателя. Последовательность чередования тактов в цилиндрах такого двигателя приведена в табл. 2. В шестицилиндровых двигателях чередование рабочих ходов составляет 720°/6=120° угла поворота коленчатого вала, а угол смещения колен у вала равен 120° как для однорядного, так и для двухрядного расположения цилиндров. При однорядном расположении цилиндров первые три колена вала смещаются относительно друг друга на 120°, а последующие три имеют зеркальное с ними расположение. Следовательно, одинаковое направление имеют шестое с первым, пятое со вторым и четвертое с третьим коленами. Возможные комбинации из трех этих пар колен обеспечивают два (табл. 2) различных варианта их расположения, причем каждый из них обеспечивает четыре порядка работы цилиндров с равномерным чередованием рабочих ходов. Однако для практического использования принимают наивыгоднейший, представленный в табл. 3.

В практике применяют также V-образные шестицилиндровые двигатели с расположением кривошипов под углом 120°, а осей цилиндров под 90°  (см. схему 6-V, табл. 1). Такие двигатели компактнее соответсвующих рядных, но рабочие ходы в них чередуются через 90° и 150°, т.е. неравномерно. Поэтому предпочтительны с этой точки зрения двигатели V-6, в которых смещение кривошипов и расположение осей цилиндров составляют 60°.

Таблица 1 – Типовые схемы компоновок коленчатых

валов 4-тактных двигателей

Таблица 2 – Последовательность чередования тактов в

4-цилиндровом двигателе

Таблица 3 – Последовательность чередования тактов в

6-цилиндровом двигателе

Для восьмицилиндровых двигателей равномерное чередование рабочих ходов соответствует 720°/8=90° угла поворота вала. В однорядных двигателях такого чередования рабочих ходов достигают путем смещения одной группы из 4 кривошипов относительно другой на угол 90°. Коленчатый вал имеет при этом форму, соответствующую, двум коленчатым валам четырехцилиндровых двигателей, состыкованным между собой так, что кривошипы их имеют зеркальное, расположение, показанное на схеме 8-Р (см. табл. 1).

Современные автомобильные восьмицилиндровые двигатели строят двухрядными с расположением цилиндров под углом 90° и снабжают коленчатым валом с крестообразным несимметричным расположением кривошипов. При такой компоновке наряду с равномерным чередованием рабочих ходов легко достигается хорошее уравновешивание двигателя с помощью противовесов.

В двенадцатицилиндровых V-образных двигателях применяют коленчатые валы, аналогичные с рядными шестицилиндровыми (см. схему 12-V, табл. 1), но каждый их кривошип несет по два шатуна. Чтобы обеспечить равномерное, т.е. через каждые 60° угла поворота вала, чередование рабочих ходов, оси цилиндров в таком двигателе располагают под углом 60°.

Коленчатый вал должен быть защищен от крутильных колебаний при его вращении, другими словами, защищен от риска вибраций одного из концов вала относительно другого, при последовательном воздействии на него рабочих ходов, передающихся шатунами (визуально крутильные колебания легче представить себе, как будто маховик вращается вперед-назад, при неподвижном переднем конце вала). Некоторые колебания неизбежны, потому что коленчатый вал нельзя сделать бесконечно жестким; необходимо гарантировать, что колебания будут погашены до того, как смогут нанести какой-либо вред. С крутильными колебаниями столкнулись на двигателях первых автомобилей, когда при вращении вала наступал резонанс, колебания становились все больше и больше, а затем наступала его поломка, обычно между коренным подшипником и щекой. Сущность таких колебаний можно понять на примере упругого стержня неподвижно закрепленного с одной стороны и несущего массу на другой. Если далее свободный конец стержня закрутить на некоторый угол и отпустить, то под действием своей упругости и инерционности закрепленной на нем массы он будет совершать угловые колебания с определенной частотой (периодом). Стоит только к такой колеблющейся системе приложить внешнюю силу, периодически действующую с той же частотой, как возникает явление резонанса (ритмичное раскачивание), вызывающее непрерывное увеличение амплитуды углового колебания стержня и в конечном итоге разрушение его.

Аналогично этому раскачивается и коленчатый вал, к кривошипам которого прикладывают внешние силы, действующие периодически с частотой, зависящей от частоты вращения вала, тактности двигателя и числа цилиндров. При совпадении периода действия на вал какой-либо гармонической составляющей этих сил с периодом собственных его колебаний наступает резонанс. Частоту вращения вала, при которой возникают резонансные колебания, называют критической, т.е. опасной для прочности системы. Если при расчете вала на крутильные колебания резонанс гармоники какого-либо порядка, наступающий в рабочей зоне частоты вращения вала, окажется опасным для прочности вала, то изменяют динамическую систему вала путем изменения его жесткости. Если конструктивно это невыполнимо, то ставят гаситель колебаний, настроенный на гашение колебаний данной формы, определяющейся их частотой.

Коленчатые валы двигателей современных автомобилей обычно настолько жесткие, что теоретически резонанс может наступить только при оборотах вала, намного превышающих максимально возможные. Несмотря на это, многие двигатели оборудованы «гасителями крутильных колебаний», поглощающими энергию и сводящими вибрации к абсолютному минимуму, обеспечивая необходимый комфорт.

Гасители крутильных колебаний (демпферы) служат для уменьшения возникающих при работе двигателя упругих угловых колебаний.

Принцип действия гасителей крутильных колебаний основан на частичном поглощении энергии (возникающего крутильного колебания коленчатого вала), затрачиваемой на работу трения в гасителе. Гасители устанавливают на носке вала или в непосредственной его близости, где угловые колебания имеют максимальную величину.

В автомобильных двигателях применяют гасители внутреннего или молекулярного трения и жидкостного трения.

Наиболее простыми являются гасители молекулярного трения (рис. 32, а), известные под названием резиновых демпферов, основанные на том, что резина обладает большим внутренним трением и допускает значительные деформации. Свободная инерционная масса 1, форму которой определяют по конструктивным соображениям, привулканизирована в них слоем резины 2 к штампованному фланцу 3, который жестко крепят к ступице шкива привода вентилятора. Крутильные колебания коленчатого вала вызывают колебательные движения массы 1 относительно носка вала: при нарастании угловой скорости вала инерционная масса 1 отстает, а с замедлением – она опережает движение вала.

Вследствие этого в слое резины возникает внутреннее молекулярное трение, поглощающее часть энергии крутильных колебаний вала. Эта энергия превращается в теплоту и рассеивается в атмосферу. Резиновые гасители изменяют амплитуду угловых колебаний вала, двигателя и способствует, поэтому уменьшению возникающих в нем напряжений. Такие демпферы достаточно эффективны, просты по устройству и надежны в работе, но из-за старения резины эффективность их со временем снижается, к тому же упругие свойства резины зависят от ее температурного состояния.

Рис. 32 – Гаситель крутильных колебаний:

а - гасители молекулярного трения; б - гасители жидкостного трения

В настоящее время широко стали применять гасители жидкостного трения (рис. 32, б), в которых используют силиконовую жидкость, обладающую большой вязкостью и малой зависимостью от температуры в рабочих пределах. В замкнутое кольцевое, пространство 4 корпуса 5 силиконового гасителя помещают свободную инерционную массу в виде кольца 1, а в кольцевую полость заливают силиконовую жидкость, в которой должна колебаться (перемещаться) масса 1. Трение, возникающее между вязкой жидкостью и свободной инерционной массой, обеспечивает гашение (ослабление) крутильных колебаний вала.

### Маховик

Маховик уменьшает неравномерность вращения коленчатого вала, накапливает энергию во время рабочего хода, необходимую для вращения вала и течение подготовительных тактов, и выводит детали кривошипно-шатунного механизма из мертвых точек. Энергия, накопленная маховиком, обличает пуск двигателя и обеспечивает трогание автомобиля с места. В шести- и восьмицилиндровых двигателях, в которых рабочий ход совершается одновременно в двух цилиндрах (перекрытие рабочих ходов), некоторые функции маховика становятся несущественными. Поэтому с увеличением числа цилиндров в двигателях размеры маховика уменьшаются.

Типичная конструкция маховика автомобильного двигателя представлена на рис. 31, б. Маховики отливают из чугуна в виде диска 7 с массивным ободом и проводят динамическую его балансировку в сборе с коленчатым валом для того, чтобы в максимальной степени уменьшить влияние неуравновешенных центробежных сил, вызывающих вибрации двигателя на опорах и ускоренное изнашивание подшипников. На обод маховика напрессовывают зубчатый венец, предназначенный для пуска двигателя электрическим стартером.

В автомобильных двигателях маховик крепят к хвостовику вала, имеющему чаще всего форму фланца. Болты 14 крепления маховика ввертывают во фланец 1 или вставки 12, затягивают динамометрическим ключом и тщательно фиксируют (шплинтуют шайбами 13). Маховик центрируют по наружной поверхности фланца 1 с помощью выточки, а положение его относительно коленчатого вала фиксируют установочным штифтом 8. Для этой цели используют также несимметричное расположение самих болтов крепления маховика (двигатели ЗМЗ, ЗИЛ-130 и др.). Зачастую коленчатые валы оборудуются двухмассовым маховиком, как, например, коленчатые валы Ford Mondeo. Разделение маховика на две отдельные массы, связанные между собой пружинными элементами, уменьшает и гасит вибрации, которые в противном случае возникают в рабочем диапазоне оборотов и нагрузок.

Для прокрутки вала при пуске двигателя электрическим стартером на обод маховика напрессовывают зубчатый венец 6. На цилиндрической поверхности маховика наносят метки и надписи, определяющие момент прохождения в.м.т. поршнем первого цилиндра.

На торцовую шлифованную поверхность маховика опирается фрикционный диск сцепления, кожух которого прикрепляют к маховику.

В силовых передачах автомобилей с гидротрансформатором или гидромуфтой маховик отсутствует, а функции его выполняет маховая масса колеса гидротрансформатора.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебном пособии рассмотрены общие вопросы устройства автомобильных двигателей, а также описана работа, конструктивные и эксплуатационные особенности одной из основных систем автомобильного двигателя внутреннего сгорания – кривошипно-шатунного механизма. Конечно, в настоящем учебном пособии освещены далеко не все нюансы и особенности конструкции современных автомобильных двигателей. Однако главной задачей при написании пособия явилось освещение основных принципов конструирования двигателей внутреннего сгорания, достаточных для приобретения необходимых навыков, предусмотренных образовательным стандартом на направлению подготовки дипломированного специалиста «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования». Конструкции автомобилей и автомобильных двигателей постоянно совершенствуются, поэтому специалисту в области автосервиса в своей практической деятельности необходимо не ограничиваться использованием сведений, полученных из данного учебного пособия, а также других пособий и учебников, а следует внимательно следить за новыми достижениями науки и техники по отечественной и зарубежной специальной литературе, анализировать и обобщать практический и теоретический опыт.

Описание остальных механизмов и систем и в частности работа механизма газораспределения (ГРМ) будет изложена в следующих частях учебного пособия.

# Библиографический список

- Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Под ред. Е.С. Кузнецова. М.: Транспорт, 1991.

- Двигатели внутреннего сгорания: В 3 кн. Кн 2: Динамика и конструирование: Учебник для вузов / В.Н. Луканин, И.В. Алексеев, М.Г. Шатров и др.; под ред. В.Н. Луканина. М.: Высш.шк., 1995. 319 с.

- Двигатели внутреннего сгорания: Учебник для вузов / А.С. Хачикян, К.А. Морозов, В.Н. Луканин и др.; Под ред. В.Н. Луканина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш.шк., 1985. 311 с.

- Автомобиль: Основы конструкции: Учебник для вузов / Н.Н. Вишняков, В.К. Вахламов, А.Н. Нарбут и др. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1986. 304 с.

- Дэниэлс Д. Современные автомобильные технологии. М.: АСТ, Астрель, 2007.

- Райков И.Я., Рытвинский Г.Н. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания. М.: Высш.шк., 1970. 432 с.

- Теория и конструкция автомобиля / В.А. Иларионов, М.М. Морин, Н.М. Сергеев и др. М.: Машиностроение, 1985. 368 с.

- Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. М.: Центр «Академия», 1999. 544 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ	4

1.1. Разновидности автомобильных ДВС	4

1.2. Архитектура двигателя	8

2. КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ	10

2.1. Назначение КШМ, схемы компоновок. Механический баланс	10

2.2. Неподвижные детали КШМ	15

2.2.1. Блок цилиндров	15

2.2.2. Головка блока цилиндров	19

2.3. Подвижные детали КШМ	24

2.3.1. Поршневая группа	24

2.3.2. Шатунная группа	41

2.3.3. Коленчатые валы	50

2.3.4. Маховик	67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	69

Библиографический список	70

# Text boxes

Рис. 3 – Двухтактный двигатель внутреннего сгорания Ford

Рис. 4 – Роторно-поршневой двигатель «Renesis» от Mazda

Рис. 11 – Цилиндры двигателя жидкостного охлаждения:

1 – стенки цилиндра; 2 – стенки рубашки охлаждения; 3 – полость рубашки охлаждения; 4 – короткая противоизносная вставка; 5 – сухая гильза; 6 – сухая легкосъемная гильза; 7 – легкосъемная гильза; 8 – резиновое уплотнительное кольцо; 9 – медное уплотнительное кольцо

Рис. 12 – Прокладки уплотнения плоскостей стыка

головки и цилиндров:

а – сталеасбестовая армированная стальной сеткой или тонким стальным профилированным листом; б – цельнометаллическая прокладка в сборе с головкой и цилиндром; в – комбинированное уплотнение (КамАЗ); г – медно-(стале)асбестовые прокладки;

1 – головка; 2 – уплотнение газового стыка; 3 – гильза; 4 – блок-картер; 5 – уплотнения водомасляных стыков

Рис. 13 – Неподвижные детали кривошипно-шатунного механизма V-образных бензиновых двигателей ЗМЗ:

1 – верхняя часть картера; 2, 3, 4, 8 – шпильки крепления передней крышки;  5 – самоподвижной сальник уплотнения носка коленчатого вала; 6 – передняя крышка блока; 7 – прокладка; 9, 14, 15, 16 – шпильки крепления головок блока цилиндров; 10 – головка блока цилиндров; 11 – прокладка головки блока; 12 – легкосъемная гильза цилиндра; 13 – медное уплотнительное кольцо

Рис. 14 – Конструкция поршня и его элементов

Рис. 15 – Поршни автомобильных и тракторных двигателей:

а – ЗИЛ-130; б – КамАЗ; в – форсированного дизеля

с масляным охлаждением

Рис. 17 – Конструкция поршневого кольца и эпюры упругого радиального давления его на стенки цилиндра

Рис. 18 – Компрессионные поршневые кольца

Рис. 19 – Схема уплотнения цилиндров от прорыва газов:

1 – поршневое кольцо; 2 – стенка цилиндра; Р – давление газов

Рис. 20 – Маслосъемные поршневые кольца

Рис. 21 – Поршневые пальцы

Рис. 22 – Шатуны двигателей:

а – дизельного; б – бензинового; 1 – верхняя головка шатуна; 2 – втулка верхней головки; 3 – стержень; 4 – нижняя головка; 5 – гайка шатунного болта; 6 – крышка нижней головки; 7 – вкладыши нижней головки; 8 – шатунный болт; 9 - шплинт

Рис. 23 – Верхняя головка шатуна

Рис. 24 – Нижняя головка шатуна

Рис. 25 – Сочлененные шатуны:

а - вильчатой конструкции; б – с прицепным шатуном

Рис. 26 – Конструкции коленчатых валов:

а – вал V-образного восьмицилиндрового двигателя ЗИЛ-130; б – вал четыхцилиндрового дизеля Д-240; I, II, III, IV – шатунные шейки

Рис. 27 – Подача масла к шатунным шейкам коленчатых валов:

а – литого вала; б – кованого вала рядного двигателя; в – кованого вала V-образного двигателя; 1 – грязеуловитель; 2 – заглушка; 3 – коренная шейка; 4 – каналы подвода масла к поверхности шатунной шейки

Рис. 28 – Конструкция щек коленчатого вала и

крепление к ним противовесов

Рис. 29 – Коленчатый вал турбодизеля с непосредственным впрыском Duratorq DI для Ford Mondeo

Рис. 30 – Фиксация коленчатого вала и уплотнение его

носка в двигателях: а – ЗМЗ-66; б – Д-144; в – Д-240;

1 – ступица шкива; 2, 8 – шпонки; 3 – крышка распределительного вала; 4 – штифт; 5, 6 – упорные подшипниковые шайбы; 7 – стальная шайба; 9 – шестерня коленчатого вала; 10 – крышка коренного подшипника; 11 – маслоотражатель; 12 – маслоотводной желобок; 13 – самоподвижной резиновый сальник с маслоотводным желобом; 14 – пылеотражатель; 15 – полукольца; 16 – шкив привода вентилятора

Рис. 31 – Хвостовик коленчатого вала в сборе с маховиком

и уплотнение хвостовика:

а – элементы уплотнения хвостовика вала ЗМЗ-66; б - элементы уплотнения хвостовика вала с маслоотражательным буртиком и маслосгонной нарезкой; в – уплотнение хвостовика в двигателе Д-260; г – уплотнение хвостовика в двигателе Д-144