## Slide 1
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЕРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИНАХ
1.1.1. Виды карьерных транспортных машиин. Классификация транспортных машин
Желенодорожный транспорт преднаначен для карьеров, имеющих относительно большие размеры в плане и объемы перевозки от 20 до 150 млн т горной массы в год, глубину разработки до 250 м, расстояние транспортирования 5-15 км.
Notes: 1
1
1

## Slide 2
Автомобильный транспорт имеет широкую область применения на карьерах – от карьеров малой и средней производственной мощности (с грузооборотом до 15-20 млн т горной массы в год) при расстоянии транспортирования 1,5-3 км до крупных карьеров (70-100 млн т) при расстоянии транспортирования до 5 км (в отдельных случаях и более).
Конвейерный транспорт последнее время эффективно применяется как на мягких гоных породах (при грузооборотах 50-60 млн т в год и более), так и на скальных породах (при грузооборотах 20-30 млн т в год) при расстоянии транспортирования 4-6 км (в отдельных случаях до 20 км).
Notes: 2
2
2

## Slide 3
Достоинства железнодорожного транспорта:
- возможность использования любых видов энергии и типов локомотивов;
- небольшой расход энергии вследствие малого удельного сопротивления движению подвижного состава по рельсовым путям;
- возможность достижения большой производительности при любом расстоянии перевозок за счёт пропуска по путям большого числа поездов и увеличения полезной массы поезда до 1500т и более;
- возможность автоматизации движения транспортных средств и управления транспортными операциями;
- надежность работы в любых климатических и горно-геологических условиях;
- сравнительно небольшой штат поездных бригад;
- небольшие расходы на ремонт, содержание и амортизацию подвижного состава вследствие его прочности;
- надежность и значительный срок службы (до 20-25 лет);
- низкие затраты на 1 т км перевозки (меньше чем при автомобильном и конвейерном в 4-6 раз).

## Slide 4
Недостатки железнодорожного транспорта:
- наибольшие требования к плану и профилю пути;
- большая протяженность фронта работ на уступах (не менее 400-500 м);
- кривые большого радиуса (не менее 120-150 м для широкой колеи);
- небольшие подъёмы и уклоны путей;
-резко возрастают длина и объёмы наклонных траншей, общий объём горных работ и срок строительства карьера;
- велики капитальные затраты на транспорт;
- усложняются доступ к забоям, организация движения;
- снижается маневренность транспортных средств, трудоёмки процессы перемещения и содержания путей;
-усложняется технология и механизация отвальных работ.

## Slide 5
Достоинства автотранспорта:
- автономность энергоисточника;
- гибкость, манёвренность и взаимная независимость работы автосамосвалов, что упрощает схемы движения;
- невысокая требовательность к плану и профилю автомобильных дорог (допускаются радиусы 20-25м), что сокращает расстояния перевозок в 2-3 раза по сравнению с железнодорожным транспортом;
- меньшие объёмы наклонных траншей и горно-строительных работ(до 40-50%), а следовательно, меньшие сроки и затраты (на 20-25%) на строительство карьеров;
- отсутствие рельсовых путей и контактной сети упрощает организацию работ;
-максимальная производительность экскаваторов может быть на 20-25% больше их производительности при железнодорожном транспорте;
-затраты на отвальные работы существенно уменьшаются;
-повышается концентрация работ, увеличивается темп углубления горных работ.

## Slide 6
Недостатки автотранспорта:
- экономическая эффективность только при небольших расстояниях перевозок (до 2-5 км);
- высокая интенсивность движения (до 10-12 тыс. рейсов в сутки по главным автодорогам);
- большой парк машин и штат водителей;
- сравнительно высокие расходы на топливо и смазочные материалы;
- быстрый износ механических частей и двигателей при несовершенном покрытии дорог и крутых подъёмах;
- высокая стоимость большегрузных автомашин, а также большие расходы на их ремонт и содержание;
- жёсткая зависимость от климатических условий и состояния автодорог;
- снижение производительности в период снегопадов, распутицы, дождей, туманов и гололёда;
- загазованность атмосферы карьера при большой интенсивности перевозок.

## Slide 7
Достоинства конвейерного транспорта:
- непрерывность и ритмичность перемещения грузов;
- возможность повышения производительности выемочно-погрузочного и отвального оборудования;
- упрощение общей организации и снижение трудоёмкости работ за счёт выполнения одним агрегатом функций пути и подвижного состава;
- значительное уменьшение объёмов транспортных и горно-капитальных работ, а также сокращение общей протяженности транспортных коммуникаций за счёт подъёма груза конвейерами под углом;
- высокие скорости подвигания забоев;
- небольшой штат обслуживающего персонала;
- улучшение условий и повышение безопасности труда;
- сравнительно небольшой и равномерный расход электроэнергии;
- благоприятные условия для автоматизации и централизованного управления;
- высокая производительность конвейерных установок;
- возможность использования при пересеченном рельефе местности;
- простота устройства, перемещения и ремонта конвейеров.

## Slide 8
Недостатки конвейерного транспорта:
- из-за интенсивного прилипания на ленту велики простои при перемещении влажных и тиксотропных пород (глины, мела и др.);
-при доставке абразивных взорванных пород дорогостоящая лента быстро изнашивается (за1-1,5 года)
-размер кусков не должен превышать 25-35% ширины ленты;
-перегрузки с одного конвейера на другой ведут к увеличению износа ленты и вызывают необходимость установки большого числа приводов;
- большое влияние на работу конвейеров оказывают климатические условия, отрицательно воздействуют низкие температуры;
-при конвейерном транспорте затруднительна раздельная выемка из забоя;
-требования прямолинейности ставов забойных конвейеров не позволяет применять их при разработке залежей сложной конфигурации;
- необходимы непрерывность и безударность погрузки.

## Slide 9
Транспортные машины принято классифицировать по основному признаку – принципу действия. По этому принципу транспортные машины разделяются на машины непрерывного действия, перемещающие груз нерпрерывным потоком, и машины цикличного действия, при работе которых четко выражен цикл работы, выполняемых последовательно операций: погрузка горной массы в машину, движение с грузом, разгрузка и движение без груза (порожняком) к месту погрузки (далее цикл повторяется).
Notes: 9
9
9

## Slide 10
К установкам непрерывного действия относятся:
- оборудование для доставки груза под действием собственного веса (рудоспуски);
- качающиеся и вибрационные конвейеры и питатели (перемещение груза скольжением или микробросками по грузонесущему органу);
- ленточные конвейеры (обычные и специальные: телескопические, ленточно-канатные и ленточно-цепные, ленточно-тележечные, крутонаклонные конвейеры);
- скребковые конвейеры (с верхней или нижней рабочей ветвью, перемещение горной массы сплошным или прерывным (порционным) волочением;
- пластинчатые конвейеры (забойные пластинчатые конвейеры, предназначенные для доставки руды из-под навала, и аккумулирующие или магистральные пластинчатые конвейеры);
- пневматический и гидравлический трубопроводный транспорт (самотечный и напорный).

## Slide 11
К подземным установкам прерывного (периодического) действия относятся:
- самоходные машины (погрузочные, погрузочно-транспортные и транспортные);
- скреперные установки;
- локомотивный транспорт (грузовые, пассажирские и специальные вспомогательные вагонетки, перемещаемые локомотивом – электровозом, дизелевозом или гировозом).
К карьерным установкам прерывного (периодического) действия относятся:
- железнодорожный транспорт (думпкары, гондолы, хопперы и грузовые платформы, перемещаемые локомотивом – электровозом или тепловозом);
- автомобильный транспорт (автосамосвалы с кузовом, разгружающимся опрокидыванием назад, и полуприцепы с разгрузкой назад, набок или через дно).

## Slide 12
Карьерные транспортные машины имеют ряд особенностей по сравнению с промышленными машинами.
Во-первых, пункты погрузки, а иногда и разгрузки постоянно изменяют свое положение, перемещаясь вслед за фронтом горных работ.
Во-вторых, необходимость при разработке как глубинных, так и нагорных месторождений начительных уклонов трассы, которые обусловливают вид и тип транспортной машины, массу перевозимого груза, скорость движения и т.д.
В-третьих, карьерный транспорт, являясь промежуточным звеном между процессами выемки горной массы и ее переработки или складирования, определяет организационную и параметрическую взаимосвязь между предыдущим и последующим технологическими процессами.
Notes: 12
12
12