## Slide 1
1.2.2. Назначение и классификация рудничного транспорта
По принципу действия средства транспорта разделяют на установки непрерывного и цикличного (периодического действия.
По способу транспортирования различают транспортные машины, перемещающие груз:
- волочением (скребковые конвейеры, скреперы и др.);
- скольжением (гравитационные установки и др.);
- микробросками (вибрационные конвейеры);
- переносом (ленточные конвейеры, вагонетки и др.);
- в воздушной (пневмотранспорт) или водной (гидротранспорт) среде.
Notes: 1
1
1

## Slide 2
По типу тяговых органов средства транспорта разделяют на установки, оборудованные:
- тяговыми цепями (скребковые конвейеры, элеваторы, толкатели и др.);
- лентами (ленточные конвейеры, элеваторы и др.);
- канатами (скреперы, канатные концевые и бесконечные откатки, монорельсовые дороги с канатной тягой, канатно-подвесные дороги и др.);
- колесами (локомотивы, самоходные вагоны, погрузочные и погрузочно-транспортные машины и др.);
- гусеничными тяговыми элементами (тракторы, бульдозеры, погрузочные машины и др.),
- без тяговых элементов (качающиеся и вибрационные конвейеры и питатели, гидро- и пневмотранспортные установки и установки гравитационного транспорта).
Notes: 2
2
2

## Slide 3
По продолжительности работы без перемещения на новое место средства транспорта разделяют на стационарные – более 1,5 лет (ленточные конвейеры, гидротранспортные и канатные установки, оборудование погрузочных пунктов и другое транспотрное оборудование, работающее в капитальных выработках); полустационарные – до 1,5 лет (телескопические и другие конвейеры, работающие в призабойных выработках и периодически укорачиваемые или удлиняемые по мере подвигания забоев, монорельсовые дороги и др.);
передвижные – до 15 сут (перегружатели, забойные конвейеры и др.)
Notes: 3
3
3

## Slide 4
Транспорт, работающий в границах подземного горного предприятия, наывают внутренним, а обеспечивающий вывоз полезного ископаемого из шахты и доставку оборудования и различных материалов с поверхности в шахту – транспорт поверхности.
Перемещение горной массы по забоям и от забоев до поверхности конвейерами называют доставкой, в вагонетках по рельсовым путям с углом наклона от 0 до 30º – откаткой, в вагонетках и скипах по рельсовым путям с углом наклона более 30º и конвейерами по наклонным стволам шахт (независимо от угла наклона) – подъемом.
Notes: 4
4
4