## Slide 1
1.2.3. Комплексы и схемы транспорта
Под комплексом шахтного транспорта понимают управляемую систему, обединяющую транспортные машины, установки и вспомогательное оборудование (включая перегруочные, погрузочно-разгрузочные устройства, а также средства диспетчеризации и автоматизации) и предназначенную для перемещения полезного ископаемого, породы, закладочного материала и вспомогательных грузов по определенным транспортным коммуникациям в заданном направлении.
Notes: 1
1
1

## Slide 2
В зависимости от места размещения транспортных средств и назначения различают:
- участковые транспортные комплексы, работающие в горионтальных, наклонных и вертикальных выработках, расположенных в пределах выемочной панели или выемочного участка; предназначены для транспортирования полезного ископаемого от очистных забоев до основного горизонта шахты, полезного ископаемого и породы или только породы от подготовительных забоев до основного горизонта, доставки оборудования и вспомогательных грузов к очистным и подготовительным забоям и для перевозки людей;
Notes: 2
2
2

## Slide 3
- магистальные – размещенные в главных горизонтальных и капитальных наклонных выработках, предназначенные для транспортирования полезного ископаемого и породы от участковых транспортных комплексов до околоствольного двора, вспомогательных грузов и перевоки людей от околоствольного двора к участковым выработкам;
- транспорные комплексы околоствольных дворов – для приема полезного ископаемого и породы и перегрузки их в средства подъема, а также для приема вспомогательных грузов с поверхности и направления их к забоям;
Notes: 3
3
3

## Slide 4
- транспортные комплексы поверхности шахт – для транспортирования полезного ископаемого и породы от ствола шахты до средств внешнего транспорта или до мест их складирования (складов полезного ископаемого, отвалов породы);
- комплексы, предназначенные для транспортирования закладочных материалов с поверхности до мест закладки выработанного пространства в шахте.
Notes: 4
4
4

## Slide 5
Под схемами транспорта понимают совокупность схем транспортных выработок и других транспортных коммуникаций, на которых условными обозначениями показываются виды и наименования типов применяемого транспортного оборудования.
В зависимости от числа видов основного транспорта различают простые (с одним видом) и комбинированные схемы транспорта.
Notes: 5
5
5